（若平台提供的pdf文件存在内容重叠、缺字、缺图、排版有误等情况，可参照本文档内容）

一、基本要求

1、投标人应注意以下响应内容：

（1）招标文件中带“★”的条款为本次采购的重要要求，投标人须全部满足或响应，只要不满足带“★”的条款所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）招标文件中带“▲”的条款为本次采购的较重要要求，投标人无法满足或响应时将影响其技术评分。

（3）投标人在响应投标方案中应尽量列出具体参数或作出详细应答。如果投标人只简单注明“符合”或“满足”，将影响投标人技术商务评分。投标人应在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《用户需求书》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人须对这种优于《用户需求书》要求的情况单独作出说明。存在学术争议的内容不视为正偏离。

2、执行的标准：执行与本项目所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。

3、供应商提供的物品须是全新，表面无划伤、无碰撞，并且符合所采购内容相关的国家标准、行业标准、地方标准及其他相关标准、规范。供应商需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

4、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提出安装场地要求。

5、投标总报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用。伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

6、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

7、建设目标或实现功能：建设动物疫病检测中心、宠物食品与营养实训室、水生基础综合实训室，匹配专业课程实训要求。

8、本项目核心产品：

包组一：序号16. 核酸提取仪，序号17. 普通PCR仪，序号18. 微量核酸蛋白浓度测定仪。

包组二：序号76. 冻干机。

二、具体技术参数要求

包组一  动物疫病检测中心建设

（一）、包组要求

1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

3、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

8、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关技术培训（已包含在报价中，不另行计费）。

10、设备的合理摆放：参照附图1：实训室平面图，根据采购方要求进行仪器的合理摆放。

11、粘贴安全标识：分子仪器设备，特别是危险区张贴警示安全标识。

12、水电的改造和安装：由中标方根据仪器摆放和安装位置（参照附图），向采购人免费提供水电改造与安装方案，并根据设备要求和实验室安全建设进行水电的改造和安装。

（二）、货物清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2型生物安全柜 | 2 | 台 |
| 2 | 冰箱 | 2 | 台 |
| 3 | -25℃低温冰箱 | 2 | 台 |
| 4 | 摇床 | 1 | 台 |
| 5 | 生化培养箱 | 1 | 台 |
| 6 | 移液枪 | 1 | 套 |
| 7 | 掌上离心机 | 8 | 台 |
| 8 | 干燥箱 | 1 | 台 |
| 9 | 旋涡振荡器 | 2 | 台 |
| 10 | 高速冷冻离心机 | 1 | 台 |
| 11 | 微孔板恒温孵育器 | 1 | 台 |
| 12 | 微孔板振荡器 | 2 | 台 |
| 13 | 恒温水浴箱 | 1 | 台 |
| 14 | 组织破碎仪 | 2 | 个 |
| 15 | 紫外线车 | 2 | 台 |
| 16 | 核酸提取仪 | 1 | 台 |
| 17 | 普通PCR | 1 | 台 |
| 18 | 微量核酸蛋白浓度测定仪 | 1 | 台 |
| 19 | 荧光定量PCR | 2 | 台 |
| 20 | 超纯水仪 | 1 | 台 |
| 21 | 高压蒸汽灭菌锅 | 1 | 个 |
| 22 | 高速离心机 | 2 | 台 |
| 23 | 超净工作台 | 1 | 台 |
| 24 | 移液器 | 8 | 套 |
| 25 | 货架 | 2 | 台 |
| 26 | 边台（含水槽） | 1 | 台 |
| 27 | 实验凳 | 60 | 张 |
| 28 | 边台（含水槽） | 1 | 台 |
| 29 | 边台（含水槽） | 1 | 套（2台/套） |
| 30 | 中央台（含功能柱等） | 3 | 台 |
| 31 | 实验室围蔽及配套系统设备 | 1 | 套 |
| 32 | 实验室设备排风及配套系统设备 | 1 | 套 |
| 33 | 实训中心多媒体系统设备 | 1 | 套 |

包组情况：

动物疫病检测中心场地和功能区划分：动物疫病检测中心位于清远校区8号楼324房，总面积约200㎡。主要包括学生实训区、实训仪器存放区和科研实验区。

实训区：配备3个中央台，3个边台，存物柜10台、实验室围蔽及配套系统设备和实验室设备排风系统设备，主要用于动物疫病检测操作等实训。

科研实验区：配备生物安全柜、低温生物安全冰箱、离心机、核酸提取仪、微量核酸蛋白浓度测定仪、PCR仪、以及荧光定量PCR等仪器设备，用于分子学等实验教学。

附图1 动物疫病检测中心平面布置图

设备参数要求：

[一]、A2型生物安全柜

1. A2型生物安全柜为30%气体外排，70%气体循环，并有医疗器械注册证和登记表；

2. 工作区尺寸：长度≥1500mm，深度≥600mm，高度≥650mm，适用于双人或三人操作；

3. 工作区结构：四面双层结构，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；

4. 工作区材质：人体工学原理的10°倾斜角设计，操作腔体为SUS304全不锈钢一体成型，圆角结构，便于清洗和保养；

5. 气流设计：主过滤器下部有均流板，紫外灯、荧光灯不可固定在均流板上，以免影响气流；

6. 前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响的防紫外线钢化玻璃，厚度≥6mm，采用手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；

7. 防泄漏设计：前窗玻璃四周与箱体配合处有气幕保护式防泄漏设计，彻底杜绝通过缝隙泄漏的可能；

8. 排风过滤器HEPA过滤效率≥99.99%@0.3μm；送风过滤器ULPA过滤效率≥99.9995%@0.12μm；

9. 紫外灯运行程序设定：可数字式设定紫外灯预定开启时间、工作运行时间、间隔开启时间；

10. 联动报警功能：紫外灯只有在风机、荧光灯、前窗玻璃全部关闭的情况下才可使用。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；

11. 柜体防泄露：在加压500P，保持30min后气压不低于450P；

12. 噪音要求：≤63分贝；

13. 照度要求：≥1100lx；

14. 振动要求：在频率10HzHE 10kHz之间的净振动振幅不超过2μm；

15. 下降气流流速 ≥0.28m/s；

16. 流入气流流速≥0.55m/s；

17. 质保期：保修三年，终身维修。

[二]、冰箱

1. 容积：≥250L；

2. 制冷方式：风冷；

3. 温控方式：电脑温控；

4. 压缩机：变频；

5. 冷冻室容积：≥80L；

6．冷藏室容积：≥135L。

[三]、-25℃低温冰箱

1.有效容积：≥260升；

2.外部尺寸：产品高度≥1660mm，内部高度≥1400mm；

3.温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在-10℃~-25℃；

4.安全系统：高低温报警、传感器故障报警；

5.压缩机：高品质压缩机，环保无氟制冷剂；

6.安全设计：安全门锁扣，门锁位于门体上方，可随意配锁方便使用；

7.人性化：抽屉设计，共7个抽屉，方便物品存放；

8.宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用；

9.产品具有医疗器械注册证。

[四]、摇床

1. 振幅：≥20mm；

2. 振荡频率：≥300 rpm；

3. 控制器：液晶控制器；

4. 控温范围：RT+5～65℃；

5. 温度分辨率：0.1℃；

6. 标准配置 ：万能弹簧夹；

7. 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转；

8. 压缩机和循环风扇等关键零部件均采用高品质产品，环保无氟制冷剂；

9. 低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷；

10.设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊；

11.独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏；

12. 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。

[五]、生化培养箱

1. 控温范围：0～60℃；

2. 温度分辨率：0.1℃；

3. 温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）；

4. 外形尺寸(mm)：≥630×660×1550；

5. 载物托架（标配）：3块；

6. 采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧设计，易清洁，箱内搁板间距可调；

7. 压缩机采用环保制冷剂（R134a），高效率、低能耗、促进节能；

8. 微电脑PID温度控制器，控温精确可靠，波动少，带定时功能；

9. 循环风扇速度三档调速控制，避免了试验过程中由于风量过大而导致样品的挥发。

[六]、移液枪

1.操作力小，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

3.人体工程学设计，显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损；

4.下半支可徒手拆卸，便于清洁保养；

5.伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

6.四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积；

7.RFID数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪；

8.独有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；

9.颜色标识移液器量程。

10.配置要求（单套配置）：

10.1 0.5-10µl， 1支

10.2 10-100µl， 1支

10.3 20-200µl， 1支

10.4 100-1000µl 1支

[七]、掌上离心机

1. 样品处理量：6╳1.5ml/2.0ml离心管; 2╳8╳0.2mlPCR排管；6╳0.5ml离心管；

2. 最大转速：≥6000rpm；

3. 采用微型直流电机和碳纤维转子；

4. 静音技术，低噪音运行。

[八]、干燥箱

1. 控温范围：RT+10～200℃/RT+10～250℃

2. 恒温波动度：±1.0℃

3. 温度分辨率：0.1℃

4. 温度均匀度：±3%（测试点为100℃）

5. 容积：≥135L

6. 载物托架：2块

7. 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

8. 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

9. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。

[九]、 旋涡振荡器

1. 振荡直径：3mm；

2. 最大速度：≥2500rpm；

3. 有两种模式可供选择,接触模式适合短时间混合样品和连续模式(长时间连续工作)；

4. 用于容量不大于15ml的离心管或试管。

[十]、高速冷冻离心机

1. 技术参数

1.1 转速：500-15000rpm(以100rpm递增)；

1.2 最大离心介质密度：1.2g/ml；

1.3 升降速时间(soft off )：15s；

1.4 升降速时间(soft on)：45s；

1.5 转子容量可选：24×1.5ml/2.0ml转子, 4×PCR排管转子，12×5ml（适用于圆底试管）转子；

1.6 最大转子半径：85mm /68mm /85mm；

1.7 最大相对离心力：100-21400×g/100-17100×g/100-21400×g；

1.8 控温精度（4℃时）：±2℃；

1.9 降温至4℃时间：≤20min；

1.10 温度范围：-10℃至+40℃；

1.11 噪音等级：<60db；

1.12 静态预冷模式，离心机机盖关闭状态下，压缩机自动启动制冷；

1.13 高强度铝合金转子,无使用寿命限制，可高温高压灭菌。

2. 配置要求

2.1 高速冷冻离心机       1台

2.2 电源线               1根

2.3 应急开盖工具         1个

[十一]、微孔板恒温孵育器

1、微处理器控制转速和时间，振荡转速准确、波动小

2、可同时显示时间和振荡速度参数

3、可放4个标准酶标板和微孔板，程序运行结束后发出声音报警讯号

4、振荡速度设置精度：10rpm

5、振荡速度：100~1500rpm 标准微孔板

6、定时范围：1min~99h59min

7、振荡幅度：2mm

8、电源：AC220V或AC120V

9、尺寸(mm)：≈320x350x185。

[十二]、微孔板振荡器

1.	振荡幅度：3mm

2.	振荡速度设置精度：10rpm

3.	振荡速度：200~1500rpm标准微孔板；200~1000 rpm 深孔板或离心管架

4.	定时范围：1min~99h59min。

[十三]、恒温水浴箱

1. 控温范围：RT+5～99℃；

2. 恒温波动度：±0.5℃；

3. 跟踪报警：±2℃；

4. 容积：≥14.5L；

5. 定时范围：0～999min；

6. 双列六孔；

7. 采用不锈钢内胆、烧杯孔可任意改变大小；

8. 高精度微电脑控制器，控温精确可靠；

9. 超温声光跟踪报警，使样品得到可靠保护。

[十四]、组织破碎机

1．产品容量：≥2L；

2. 速度调节：可调、暂动、冰昔、冰块；

3. 产品功率：≥700W；

4. 具有防滑胶脚；
5. 机身材料：PP材质；
6. 刀片材料：不锈钢材质；
7. 内胆材质：玻璃材质。

[十五]、紫外线灯

1.功率：≥60W；

2.可实现180自由旋转；

3.消毒时间范围：≥120分钟；

4.额定电流：800MA；

5.展开高度(mm):≥1300mm。

[十六]、核酸提取仪（核心设备）

1. 技术参数

1.1 样品通量：1-32；

1.2 处理体积：50~1000ul；

1.3 提纯孔间差：CV<5%；

1.4 磁珠回收率：>95%；

1.5 裂解温度：室温~120℃；

1.6 洗脱温度：室温~120℃；

▲1.7 振荡混合：≥10档速度可调，并多种混合方式；提供实物截图或实例证明材料；

1.8 程序管理：软件拥有加密功能，防止篡改程序或误删程序；需提供实物截图等证明材料；

1.9 操作界面：7寸触摸屏，3个快捷键，外接鼠标；

1.10 净化消毒：风扇排气、紫外消毒

▲1.11 抽屉式进样，方便试剂盒放置，需提供实物截图等证明材料；

1.12 具有≥6个风扇对流设计，有效防止气溶胶污染，保证实验室安全。

[十七]、普通PCR仪（核心设备）

1．基本性能

1.1样本容量：96 孔板（半裙、无裙板通用），12×8 联管; 96×0.2ml；

▲1.2液晶显示：≥8寸彩色液晶显示屏，实时图文显示运行状态；需提供实物截图等证明材料；

1.3 断电保护功能，恢复供电后继续完成未完成的程序；

2. 温度功能

2.1 控温技术：采用最新一代长寿命半导体帕尔贴控温器件，保障仪器的使用寿命和可靠性；

2.2 温度范围： 4-99.9℃；

2.3 升温速率（max）：≥ 5 ℃ /sec

▲2.4 降温速率（max）：≥ 3.7 ℃ /sec，需提供仪器设置截图证明资料；

2.5 温度均一性： ≤± 0.2 ℃(72℃、55℃)

2.6 温控精度： ≤± 0.3 ℃（温度达到55、72、95℃后30秒开始）

2.7 温度显示分辨率：0.1℃

2.8 温控方式：BLOCK、TUBE模式

2.9 变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃

3. 梯度功能

3.1梯度温度范围： 30-99.9℃；

3.2 梯度温差范围： 1-30 ℃；

4. 软件功能

4.1 程序存储数：≥2000；通过U盘下载无限存储；

4.2 最大步骤：100个，可做二重嵌套循环；

4.3 最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；

4.4 时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；

4.5 温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；

4.6 自动暂停/断电保护：有；

4.7 程序运行报告记录功能：有；

4.8 文件加密功能：有；

4.9 Tm计算功能：有；

4.10 语言设置功能：中英文；

4.11 连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器得远程控制及管理工作

5. 热盖功能

5.1 热盖温度：30-110 ℃；

5.2 热盖高度：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；

5.3 热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；

▲5.4 热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭，需提供实物照片（截图）等证明材料。

[十八]、微量核酸蛋白浓度测定仪（核心设备）

技术参数

1.显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储

▲2.光源：氙闪光灯；比色皿模式(OD600测量)\荧光计模式：LED发光二级管，需提供实物截图等证明材料；

3.波长范围： 200-800nm；

4.样品体积：0.5-2ul

▲5.光程：0.05mm、0.2mm(高浓度测量)、1.0mm(普通浓度测量)，需提供公开可查的证明资料；

6.检测器：2048单元线性CCD阵列

7.波长精度：1nm

8.波长分辨率：≤3nm

9.吸光度精确度：0.003Abs

10.吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)

11.吸光度范围(等效于10mm)：0.04-300A;

12.检测时间：＜6S

▲13.核酸检测范围 ：2-15000ng/ul(dsDNA) ，需提供公开可查的证明资料；

▲14.荧光计模式：灵敏度dsDNA:0.5pg/ul，线性度R2>0.995，稳定性<1.5%，需提供证明材料；

15.自动空白、自动检测功能，提高检测效率。

配置清单

1、微量分光光度计主机   1台

2、电源适配器           1个

3、鼠标                 1个

4、比色皿               1盒

5、U盘                 1个

[十九]、荧光定量PCR仪（核心设备）

1. 工作条件

1.1 环境温度： 10℃～30℃

1.2 相对湿度： ≤70％

2. 基本性能

2.1 样本容量:0.2ml单管（顶部透明）、8联排试管（顶部透明）、96×0.2ml（半裙边、无裙边）；

2.2 样本通量：96孔；

2.3反应体系：10-100μL；

2.4线性范围：1～1010copies；

2.5样品仓：全自动探出式样品仓设计，操作便捷；

3. 温控系统：

3.1控温技术：采用72系列长寿命半导体制冷器，微热管阵列技术，提高传热导效率；

3.2控温模式：依据加液量自动选择BLOCK和模拟TUBE两种控温模式；

3.3控温范围：4～105℃(最小设置刻度：0.1℃)具有SOAK低温保存功能；

▲3.4 最大升温速度：≥6.5℃/s ；需提供仪器设置截图证明资料；并作为验收指标；

3.5温度精确度：≤±0.1℃；

3.6 温度均匀性：≤±0.2℃ ；

▲3.7 检测重复性：CT的 CV值≤0.2%；

▲3.8精确温控模块：≥6个独立的精确温控区域，从而在温度梯度设置时确保每个独立的温控区域可设置不同且具体的温度值，需提供公开可查的证明文件；并作为验收指标；

3.9热盖温度范围：30℃～110℃（可调）；

3.10 热盖技术：内置式高密封性热盖，可自动调节，实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发，确保实验稳定可靠，操作简便；同时适配多种类型试管，通用性强；

4.荧光检测系统：

▲4.1 检测器：采用最新高灵敏度CMOS，顶部成像技术为佳，检测快速，单个通道检测≤1s；需提供公开可查的证明文件；并作为验收指标；

4.2激发光源：长寿命LED光源，免维护；

4.3荧光检测波长：500-800nm；

4.4激发光波长：300-800nm；

4.5检测通道：≥4个；

4.6部分荧光染料：F1:FAM，SYBR Green I，LC Green；F2:VIC，HEX，TET，JOE ，CY3 ，TAMARA，NED;F3:ROX，TEXAS-RED；F4: CY5 ；

4.7 分辨率：在单重反应中可区分低至1.5倍的拷贝数差异；

▲4.8数据采集： 所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差；

4.9光电检测：采用全新的阵列平场光源，可大幅提升激发光效应，强化荧光信号；

4.10光纤传导设计：采用进口高端光纤的集束传导设计，提升荧光信号强度，减少光传导损失，消除边缘光程差，无需校准；

4.11激发和检测通道采用独立的滤光轮，无需拓展通道即可应对二次激发检测试验，如双杂交探针的应用；

5. 软件系统：

5.1软件功能：绝对定量自动分析，相对定量，SNP分析，溶解曲线（可连续扫描、检测时间短）、基因分型；

5.2操作界面：大屏幕触摸式软件操作，国际化标准的全新UI设计，全新人性化的运行界面，单机操作，也可通过USB上传PC端编辑好的运行程序。程序设定灵活，实验分析和报告功能全面，全部参数可存储；

▲5.3 APP功能：适配手机/平板电脑 APP，实现用户远程操作和实时监控；需提供公开可查的证明文件；

5.4数据导出：导出CSV、Excel、txt等格式的实验数据。

6. 质量保证措施

[二十]、超纯水机

1. 二级反渗透离子截留率≥99.5%；有机物截留率 (当 MW分子量> 200 D 时)>99%，微粒和细菌截留率>99%，总有机碳含量(TOC) ＜ 30ppb；

2. 超纯水产水: 水质要求: 18.2MΩ.cm@25℃ ; 内置耗材超纯水产水总量可高达30吨；

3. 颗粒（>0.01μm)：<1个/ml ；微生物：<1cfu/ml ；TOC：<5ppb ；无机物离子去除率≥99.5%；重金属离子≤0.1 ppb；硅去除率＞99% ；细菌内毒素＜0.001EU/ml ；RNases＜0.002ng/ml；DNases＜4pg/ml；

4. 全系统所有运行数据（源水水质/水量/压力/温度/流速；前置净化单元水通量累计；预纯化水水质/用水量；纯水储水量；超纯水水质/用水量累计）实时采集、运算、主机线上显示、存储（无需外接电脑储存）；

5. 纯水和超纯水取水界面必须显示：出水电阻率、水温、取水量、流量、水箱实时液位精度达到0.1L；

6. 预处理、反渗透、纯化柱、紫外灯、超滤膜等耗材均具备用水量监控及灭菌强度管理，智能耗材净化能力更换提醒（非日历天数到期提醒）和耗材更换识别功能，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全；

7. 纯水/超纯水各自定量取水：取水量可从10毫升到99升自由设定，500ml以内其精确度能达到±2ml，500ml以上±1%。

[二十一]、高压灭菌锅

1. 锅盖启闭装置，采用拨杆式多连杆同步伸缩结构，使锅盖与筒体开启与密合灵活轻巧，安全可靠；

2. 外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成；

3. 灭菌锅体应采用304不锈钢材质；

4. 数码液晶窗中文显示运行状态，功能设置应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及智能化自动控制循环程序，灭菌终了蜂鸣提醒后自动停机；

5. 具有风冷式快速冷却装置，确保灭菌结束时对锅体快速降温，从而起到缩短开启锅盖时间；

6. 具有故障自动检测判断系统；

7. 具有全自动排放冷空气及灭菌结束自动排气功能，全程无蒸汽外排现象，内置蒸汽集汽水箱；

8. 灭菌温度可选设定范围：50℃-134℃；

9. 容积：≥60升；

10. 具有断水保护防干烧和漏电保护系统；

11. 具有机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统；

12. 具有国家规定的特种设备压力容器证书。

[二十二]、高速离心机

1. 最高转速：1600r/min；

2. 最大相对离心：26054xg；

3. 转速精度：±30r/min；

4. 定时范围：min～99min；

5. 整机噪声：≦65dB(A)；

6. 9档加速、10档减速档位可选择，有效的防止二次悬，使离心效果达到更佳；

7. 设有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、保护套等多重保护，确保人机安全；

8. 直流无刷电机，无碳粉污染，免维护，使用寿命长，转速精度高；

9. 大屏幕液示，采用高清背光，屏幕清晰，显示直观；

10. 自动吸合门锁，只需要轻轻合上门盖即可自动关闭；

11. 配备24×5/2.2ml转子，6×8×0.2mlPCR管。

[二十三]、超净工作台

1、气流模式：垂直流

2、产品外形尺寸(mm)：高度根据台面下底面距地面高度和工作区高度确定，总高度不超过1730mm

3、工作台面尺寸(mm)：≈宽度1300，深度为535

4、工作台面距顶部高度（mm）：520，配备悬挂横杆及挂钩，适合悬挂三联袋

5、工作台面材质：304不锈钢

6、工作区侧板材质：后背专用孔板，厚度1.2mm铝合金板，孔径2-3mm开孔率低于30%的均流板，侧面采用框架镶嵌玻璃模式

7、风速调节分：0.2~0.5m/s三档可调风速，当前运行档位通过数码管显示；

8、紫外灯照明灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮LED显示灯，延时10秒紫外灯点亮，运行30分钟，自行关闭，全流程杀菌时间30分+10秒。紫外灯杀菌过程中按照明灯，照明灯点亮紫外灯关闭，紫外灯点亮过程中再次按下紫外灯按钮，紫外灯关闭

9、紫外灯延时和运行时间可调。设置过程中停顿时间超过15秒，自动返回风速档位显示。紫外灯杀菌功能可预约，时钟可校正。

10、过滤器效率：过滤效率99.99%@0.3um

11、照度(Lx)：≥600

12、功率(W)：≤1200

13、噪音dB（A)：≤60

14、产品质保期为1年，质保期内维护（费用已包含在报价中，不另行计费）。

[二十四]、移液器

1.手动可调式移液器涵盖量程0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul, 10-100ul,100-1000ul。

2.计数器内部有顶珠设计自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程。

3.轻便且设计符合人机功效学。

4.数字视窗，所设量程一目了然。

5.使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

6.精确分液，每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于ISO8655。

7.下半只可高温高压消毒。

8.可拆卸式组件便于维护。

9.管嘴连件具有高化学稳定性。

10.配置：每套要求0.1-2.5ul，0.5-10ul,2-20ul, 10-100ul,100-1000ul规格各1只。

[二十五]、货架

1．尺寸要求：1500*500*2000；

2.货架立柱是由冷轧钢板经专用冷弯成型机组滚轧成型，立柱正面冲双排孔，孔距离以50mm距离沿直线排列，立柱孔用来挂接横梁之用；两根立柱相对，中间有梁将两根立柱组装成货架的立柱片。

3.货架横梁采用“P”型管材，阶梯的高度与层板的高度相匹配。

4.货架钢层板采有冷轧钢板按所需尺寸四边折弯成型。

5.横梁与立柱片挂接组装成框架，最后铺设钢层板，至此一组完整的中型货架成型。

6.货架各部件加工好成型之后全部经打磨、酸洗、磷化、全自动粉末静电喷涂、烘干等工艺处理后组装成品。生产出的货架成品表面光洁、美观；货架层可上下依50mm节距任意调节，拆装方便。

[二十六]、边台（含水槽）

1．结构:全钢落地结构；

2. 台面:采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚26mm；

3. 柜体，门面和抽面板1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作；

4. 带PP水盆、三口水龙头2套，插座2套；

5．包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费等一切闲杂费用；

6. 规格要求：L3000mm*W600mm*H850mm。

[二十七]、实验凳

1. 玻璃钢凳面；

2. 气动升降；

3. 可调高度范围：430-570（mm）；

4. 要求有活动轮；

5. 配置要求有电镀圈脚，铝合金款。

[二十八]、边台（含水槽）

1．规格：L3750mm*W600mm*H850mm；

2. 结构:全钢落地结构

3.台面:采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚26mm

4. 柜体，门面和抽面板1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作

5. 带插座4套。

6. 包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费等一切闲杂费用。

[二十九]、边台（含水槽）

1. 规格：L5500mm*W750*H850mm；1台；L5200mm*W750*H850mm；1台；

3．结构:全钢落地结构

4. 台面:采用12.7mm实芯理化板，边缘加厚26mm

5. 柜体，门面和抽面板1.0mm厚冷轧钢板冲折焊接制作

6. 带PP水盆、三口水龙头2套，插座8套。

7. 包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费等一切闲杂费用。

[三十]、中央台（含功能柱）

（一）规格要求：L7500mm*W1500*H850mm

（二）性能参数：

1．台面：选用不小于13mm厚实芯理化板，具备良好的耐化学试剂能力、良好的物理性能，同时具备抗病毒功能。（附2020年1月1日后，第三方检测机构出具的检测报告）。

▲A.耐化学性能要求：符合检测要求，按照国家标准GB/T17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”（表面耐污染性能测定方法室温24h测试条件）进行检验，投标时提供符合或优于以上技术参数的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

1.77%硫酸、2.硝酸（65%）、3.氢氟酸（40%）、4.磷酸（85%）、5.高氯酸（90%）、6.铬酸（60%）等，23种化学试剂分级检验结果为5级。

B.物理性能要求：表面耐干热性能（200℃）测试达到5级、24H吸水率(小于或等于0.3%)、洛氏硬度（大于或等于114）、密度（大于或等于1.5克每立方厘米）、表面耐磨性达到 825r。投标时提供符合或优于以上技术参数的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

▲C.抗病毒性能要求，依据ASTMF 1980-2016要求，在板材经过75℃高温下进行老化处理，持续时间相当于正常老化10年后，参照ISO 21702:2019 测试H1N1病毒，抗病毒活性率仍大于99.9%。投标时提供符合或优于以上技术参数的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

▲D.抗菌性能要求，参照JIS Z 2801:2010 测试，结果对 肺炎克雷伯氏菌、肠沙门氏菌肠亚种、大肠杆菌、铜绿假单胞菌 抗菌活性值R大于5.0；结果对 嗜肺军团菌 抗菌活性值R大于4.1。投标时提供符合或优于以上技术参数的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

E.放射性检测结果符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中A类材料的技术指标要求。投标时提供符合或优于以上技术参数的第三方检测报告复印件并加盖供应商公章。

F.防火性能要求，参照GB 8624-2012 测试，结果为B1级。

2. 柜体：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，采用板块组合而成，达到更好的防锈效果，方便维修更换局部，避免重叠处夹缝和死角处无法喷涂而造成的使用一定时间后生锈，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，具有耐酸碱腐蚀、防潮防锈，使用寿命长等优点；

3.抽屉：采用优质冷轧钢板1.0mm厚，抽面双层扣合式，内填充隔音材料，采用板块组合而成，达到更好的防锈效果，方便维修更换局部，避免重叠处夹缝和死角处无法喷涂而造成的使用一定时间后生锈，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点；

4.门板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，内外双层扣合式，内填充隔音材料，采用板块组合而成，达到更好的防锈效果，方便维修更换局部，避免重叠处夹缝和死角处无法喷涂而造成的使用一定时间后生锈，构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180℃高温固化，具有耐酸碱、防潮防锈，使用寿命长等优点；

5.活动背板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板冲压而成，表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，（烤房）180℃高温固化，具有耐酸碱、防火、防潮等功能；活动可拆卸式，便于维修水、电、气等管道，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

6.拉手：采用一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，外形美观，设计人性化。

7.滑轨：静音三节滑轨，模具成型，表面经环氧粉末静电喷涂，耐腐蚀，承重性能好，抽拉自如且无噪音，在90mm范围内轻轻一触抽屉即可自动回流，不必逐一动手关闭所有抽屉，方便手持物品的工作人员操作，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。

8. 铰链：自闭式合金铰链，柜门开启105°内，自动回弹无声关闭，外形美观，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长；

9.可调脚：专用地脚尼龙压铸不锈钢螺杆，承重，防潮，防锈，防滑，抑菌，耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体30-50MM的高度；外形美观，设计人性化。

10.带功能柱+插座48套。

11.包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费等一切闲杂费用。

[三十一]、实验室围蔽及配套系统设备

1.根据实际情况定制，要求：采用≥50mm厚手工玻镁洁净抗菌板隔断(钢板厚度≥0.426mm）及配套设施；

2.要求采用≥50mm厚手工玻镁洁净抗菌板天花(钢板厚度≥0.426mm）及配套设施；

3.成品彩钢板洁净密闭单开门，具有固定观察窗及配套设施；

4.采用LED面板灯及配套设施；

5.要求采用复合PVC卷材技术要求及配套设施；

A.复合PVC卷材；厚度要求：≥2.0mm；

B.耐磨性：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.7 标准要求，即耐磨性为P级；

C.防火性：符合国标GB8624-2012标准 燃烧性能达到Bfl-S1防火等级；

D.抗菌性要求：需达到99.99%；

E.地面水泥自流平。

6.指纹密码锁：要求有指纹，密码，钥匙等多种开锁方式。

7.此项目包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费、拆除等一切闲杂费用。

[三十二]、实验室设备排风及配套系统设备

1.根据实际情况定制；

2.玻璃钢斜流风机及配套设施；

3.采用PP圆形风管及配套设施；

4.包含包装费、运输搬运费、交通费差旅费、安装费、拆除等一切闲杂费用。

[三十三]、实训中心多媒体系统设备

1.参数要求：

1.1 屏幕尺寸要求：主屏屏幕尺寸要求≥ 98寸，辅助屏屏幕尺寸要求≥65寸，4mm物理钢化防暴玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验；

1.2 有效显示面积：主屏≥2156.50×1212.00MM；辅助屏≥1428.00×803.00MM

1.3 背光类型：DLED  直下式，2D显示；

1.4 物理分辨率要求：≥3840x 2160 UHD；

1.5 触摸要求：红外触摸屏，≥20触摸点；触摸精度≤2mm；更好的圆滑度，更快的书写速度；

1.6 检测功能与校准：带软件自动检测功能；

1.7 响应速度：<8ms；

1.8 扫描速度：≥100Hz/秒；

1.9 光标速度：≥125P/S；

1.10 触摸支持操作系统：支持XP/Win7/ Win10/ LINUX/ Android等。

1.11 前置按钮一键启动，可同时打开与关闭屏幕和主机，操作简单方便；

1.12 喇叭出音前置，防止因内嵌环境导致声音效果变质；

1.13 数字音频处理器自带中英文操作软件，直观、图形化软件控制界面；

1.14 路平衡式话筒／线路输入，具有48V幻象供电软开关，0、6、30、36、42dB多级增益调节；

1.15 支持4路平衡式线路输出，采样率：≥48kHz；

1.16 支持RC面板远程控制，内置自适应回声消除AEC；

1.17输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡（支持多种类型，包括PEQ、High-Shelf、Low-Shelf、LP、HP）；

1.18输出每通道：可选8段参量均衡或31段图示均衡、延时器、高低通滤波器、即时响应限幅器；

1.19 内置自适应反馈消除（AFC），具有16个抑制点，支持手动、固定、动态三种工作模式；

1.20多种模式的自动混音，可选择门限型自动混音或增益分享型自动混音模式；

1.21 全功能矩阵混音功能，交叉点电平可调；

1.22 支持LAN多用途数据传输及调试接口；

2.配置要求：

2.1 主屏一体机1台，包含壁挂架，膨胀螺丝，触摸笔，保修卡，合格证，说明书，遥控器，投屏器等；辅助屏一体机2台，包含壁挂架，膨胀螺丝，触摸笔，保修卡，合格证，说明书 ，遥控器，移动支架，投屏器等。

2.2 多功能会议话筒（含底座）1套，数字音频处理器（4in4out)1套；多功能音频处理器控制软件1套；10寸两分频全频音箱（包含专业音箱壁装支架等）2套；两通道数字功率放大器1套；多功能讲台1台。

2.3 包含包装费、运输搬运费、安装调试费等其他费用。

包组二  宠物食品与营养及水生基础综合实训室

（一）、包组要求

1、投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

2、货物的制造和检验，须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

3、仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

4、所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

5、伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

6、本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

7、质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

8、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

9、培训：由中标人向采购人提供相关技术培训（已包含在报价中，不另行计费）。

（二）、货物清单及技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘烤箱 | 1. 外观：立体造型、凹凸有致、有上部化妆板，不仅美观而且可以防杂物落入炉内，正面不锈钢、每层可以放2盘，3层6盘，可放400*600烤盘 2. 炉体：较大，炉膛宽松内膛尺寸890*750*230，可适合不同烤盘，并能保持分布间距，烤焙更均匀；分层独立结构，可拆层，整体厚重、美观。 3. 均匀性：十二点测试，火力均匀 4. 外表材质：正面430不锈钢、侧面镀锌板， 5. 保温层：【10cm厚保温层】，保温棉高温抗分解，效果好、损耗少，经久。 6. 炉膛壁：采用镀铝板材，不生锈、干净卫生。 ▲7. 加热组件：【优选电炉丝】 烘焙效果更均匀； 8. 功率/电压：19.5+1.75KW/380V(3P+N+PE,PN一样大) 9. 外形尺寸(MM)宽*深*高：≈1310*1250*1760 10. 供电要求：380V三相五制10平方铜线以上、 需安装4P漏电保护 11. 供水要求：供水要求4分带球阀外丝 12. 排水要求：地漏6分或以上 13. 最高温度上、下火300度 14. 配一层蒸汽发性器 | 1 | 台 |
| 2 | 商用小电磁炉 | 1. 包含锅和炒锅 2. 电磁炉3500W凹面大功率家用炒菜多功能一体凹型商用爆炒节能防水 | 10 | 套 |
| 3 | 烤盘 | 1. 尺寸（长×宽×高）：约60×40×5cm 2. 醒发箱配套烤盘 | 10 | 个 |
| 4 | 烘焙工作台 | 1. 2000×750×800 SUS 304 δ1.2mm不锈钢制作 2. 不锈钢台面，下垫15mm防霉夹板，不锈钢板封死，不锈钢槽钢加强筋梁 3. 支架采用5号槽钢制作,Φ50㎜不锈钢管制作脚,Φ25×1.0㎜不锈钢管横管， 配全钢可调节子弹脚 | 8 | 台 |
| 5 | 食品烘干机 | 1. 15层 外形尺寸≈70CM*89CM*133CM 功率3000W 2. 可烘干腊肉，肉干，鱼虾，海鲜，水果，杂粮等 3. 智能开关，不锈钢烘干网盘，耐高温强效风机 4. 温度范围40°~90°，电机转速：1800转 重型铰链 | 1 | 台 |
| 6 | 醒发箱 | 1. 6盘，外形尺寸：≈1030*500*690 烤盘规格：600*400 2. 额定功率输入：1.9KW，温度：20-110°，湿度：20-110° 3 3. 热风循环，雾化升级，智能触屏，一体水箱，强化玻璃，承重钢管，全线加固 | 1 | 台 |
| 7 | 不锈钢桶 | 1. 304不锈钢式 2. 尺寸约：直径50，高50厘米 3. 配大漏筛 | 4 | 个 |
| 8 | 全自动揉面机 | 1. 产品电压\功率：220（V）\1.5（Kw）。 2. 产品毛重： 35kg 3. 外形尺寸：500*300*660Mm 4. 打粉量：2.5-4kg | 1 | 个 |
| 9 | 刀具套装厨房套刀组合 | 7件套 | 10 | 套 |
| 10 | 小推车 | 尺寸：≈600*400*150 | 2 | 台 |
| 11 | 耐高温手套 | 耐高温，适用于佩戴拿液氮灌装，高温佩戴取物。 | 4 | 对 |
| 12 | 不锈钢盆筛五件套 | 1. 304五件套。 2. 清洗蔬果，打蛋，和面，盛放蔬菜，淘米等五件套多用盆， 3. 4个实盆+1个漏盆 食用级不锈钢。 | 10 | 套 |
| 13 | 不锈钢削皮刀 | 1. 304不锈钢材质适合多种水果削皮用途 2. 贴合手型，握感舒适，V型挖孔设计。 3. 长度60*160mm | 10 | 支 |
| 14 | 电子秤 | 1. ABS材质 2. 可充电，重量5kg，精确度0.1克 3. 高清大屏显示，使用温度0°-40° 4. 使用电源：AC110V-220V（50-60Hz） 5. 显示：LED大屏幕红字显示 | 10 | 台 |
| 15 | 双星洗刷池 | 1. 长1200宽600高800（mm） 2. 双池1.0厚不锈钢板材制作 | 4 | 套 |
| 16 | 微波炉 | 1. 容量：23L 2. 智能解冻，快速加热，省电轻音 3. 外形尺寸：≈290*490*350（mm） 内腔包装：≈200*340*320 (mm) | 2 | 台 |
| 17 | 电烤箱 | 1. 容量：35L 2. 额度功率：1500W 3. 温度范围：25-230° 4. 尺寸≈500*380*330(mm) | 2 | 台 |
| 18 | 冰箱 | 1. 双开门冰箱，容量约570L 2. 尺寸 ≈1760*920*710（mm） 3. 重量≈100kg 4. 冷藏室容积：≈370L 冷冻室容积：≈200L 5. LED触摸操控屏 | 2 | 台 |
| 19 | 手持电动打蛋器 | 1. 手持 5档调速，高速打发 2. 双棒配置，一键退棒，可立设计 3. 尺寸≈270*70*170（mm） 4. 连续工作;大于15分钟 | 10 | 台 |
| 20 | 手动打蛋器 | 1. 304不锈钢材质 2. 16股加粗钢线 易打发易清洗 结实耐用 清洗方便 3. 用途：可以搅面糊，打发蛋清，搅拌黄油，打奶油等。 | 10 | 个 |
| 21 | 打蛋盆 | 1. 大、中、小三种规格 2. 304不锈钢材质 3. 带刻度 | 10 | 套 |
| 22 | 硅胶刷 | 1. 耐高温材料制作 2. 尺寸约30×170（mm） 3. 硅胶材料 | 15 | 把 |
| 23 | 面粉筛 | 1. 304优质不锈钢材质制作，可过滤多种粉末 2. 密度：30目左右 3. 用途：适用于家庭/酒吧/餐厅/奶茶店/蛋糕店/学校实训室等各种场合 | 10 | 个 |
| 24 | 分蛋器 | 1. 304不锈钢材质 2. 长度≈70*220*20（mm） | 10 | 个 |
| 25 | 油纸 | 1. 食品级原木浆+硅油，耐高温 2. 35×25cm 100张 | 10 | 件 |
| 26 | 量杯 | 1. 500毫升 2. PP材质 3. 尺寸约：110×100（mm） | 10 | 个 |
| 27 | 裱花袋 | 加厚一次性裱花袋，20只一件 用于蛋糕修饰 | 20 | 件 |
| 28 | 烘焙工具刀 | 刮刀、抹刀、弯型刀三件套 | 10 | 套 |
| 29 | 裱花嘴套装 | 1. 24头 2. 不锈钢材质 | 10 | 套 |
| 30 | 不锈钢锅架 | 直径250MM | 10 | 个 |
| 31 | 红色砧板 | 1. 直径450MM,高80MM 2. 材质：塑料 | 20 | 个 |
| 32 | 斩刀 | 1. 名称：斩骨刀 2. 材质：优质不锈钢 3. 三合钢刀刃 | 20 | 把 |
| 33 | 高速破壁机 | 1. 容量≥4L； 2. 机电功率：2000W； 3. 电机转速≥45000/分； 4. 尺寸（长×宽×高）约：230mm×250mm×560mm。 | 4 | 个 |
| 34 | 蒸锅不锈钢三层蒸笼屉家 | 1. 材质：304不锈钢 2. 尺寸：28cm加厚 3. 炉具：兼容家用炉具 4. 适用：家具/餐馆/食堂等 5. 功能：蒸，煮，煲，唰 焖 炖 | 10 | 个 |
| 35 | 绞肉灌肠机 | 1. 手动式灌肠机 2. 尺寸≈520*210*210（mm） 3. 料桶容量3L | 1 | 个 |
| 36 | 小型绞肉机 | 1. 材质不锈钢 2. 容量2L 3. 双档调数 4. 电压: 111V(含)~240V(含) 5. 附加功能: 绞酱料、剥蒜、绞果泥、打蛋 | 8 | 个 |
| 37 | 酸奶机 | 1. 自带8个玻璃分杯 2. 内胆材质: 不锈钢 3. 控制方式: 全自动 4. 功能: 酸奶 米酒 纳豆 | 10 | 个 |
| 38 | 酸奶杯 | 配套酸奶机用 | 100 | 个 |
| 39 | 四件套【炒锅+煎锅+汤锅+蒸锅】 | 电磁炉燃气通用 | 15 | 个 |
| 40 | 不锈钢碗筷勺套装 | 碗筷勺 | 20 | 套 |
| 41 | 老师教学示范台 | 1. 尺寸：1200×800×750mm 2. 304不锈钢材质，台面下垫15mm厚防霉板加厚 | 1 | 张 |
| 42 | 制冰机 | 1. 冰块形状:方形 2. 冰格数:32格 3. 结构工艺: 一体式 4. 功率≧200W 5. 24小时产冰量:40kg | 1 | 台 |
| 43 | 全钢置物架 | 1. 尺寸：6000×500×2200mm（分两台，每台3000*500*2200） 2. 全钢材质环氧树脂喷涂，三层可活动层板 | 1 | 台 |
| 44 | 宠物多功能膨化机 | 1. 生产效率 50kg/h 2. 主机动力7.5kw 3. 适用范围：适用于蛙、水产、观赏鱼、宠物饲料养殖户，中小型饲料厂及科研单位 | 1 | 台 |
| 45 | 拌粉机 | 1. 25公斤不锈钢拌料机 2. 功率4千瓦 3. 尺寸：≈800*500*1500（mm） 4. 重量:85公斤左右 | 1 | 台 |
| 46 | 烘干机 | 1. 材质不锈钢 2. 总功率5千瓦 3. 一次40公斤左右，30分钟左右可以烘干 4. 尺寸：≈1000*600*1650（mm） 5. 重量:100公斤左右 | 1 | 台 |
| 47 | 八角调料机 | 1. 材质不锈钢 2. 一次50公斤左右 3. 功率2千瓦 4. 尺寸：≈1400*900*1200（mm） 5. 重量60公斤左右 | 1 | 台 |
| 48 | 清扫工具套装 | 扫把，拖把，抹布，桶等 | 10 | 套 |
| 49 | 实验室专用插座 | 1. 电源外壳采用模具一次成型钢制线盒 2. 配220V/10A二三插 | 4 | 套 |
| 50 | 学生凳 | 1. 规格：≥φ270mm×460mm。 2. 加厚材质承重300斤 3. 凳面孔洞便于拿取，边缘圆润无毛刺 | 60 | 套 |
| 51 | 实验室水电对接 | 1. 室内插座及水盆上下水的对接与调试工作 2. 保障正常通水通电，无漏水等不良现象。（包含实验台等设备电位供电，水位对接） | 45 | ㎡ |
| 52 | 交互通讯设备 | 一、整体设计要求： ▲1.屏幕尺寸（对角线）≥86英寸，显示比例16:9，亮度≥400cd/m2，对比度≥4000：1，分辨率3840×2160，屏幕显示灰度等级≥256灰阶，色域≥78% NTSC。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 2. 整机屏幕表面采用钢化玻璃保护，钢化玻璃表面硬度≥9H。屏幕采用零贴合方式，钢化玻璃和液晶屏之间无水雾/水汽，减少偏光、散射。 ▲3.为方便教学，整机前置≥3路USB3.0, ≥1路type C, ≥1路touch , ≥1路HDMI IN，USB支持内置电脑和Android双系统自动识别。前置接口具备挡板设计，有效防止撞击及灰尘。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 4. 支持通过Type-C接口USB存储设备实现文件传输，且对外接设备充电。 5. 其它接口：≥1路HDMI IN ， ≥2路USB，≥1路touch USB, ≥1路有线网口, ≥1路VGA IN ，≥1路MIC, ≥1路RS232 , ≥1路earphone out , ≥1路AV IN。 6. 双系统网口：整机通过一根网线即可实现Android与内置电脑同时上网，内置电脑不限于Windows、统信、麒麟等系统。 ▲7.整机前置不少于8个物理按键：电源键、音量增减、护眼、录课、一键节能、触控锁定/解锁、自定义等。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） ▲8.整机具备物理光学低蓝光护眼功能，内置低蓝光处理芯片，不需要任何软件算法配合即可实现护眼功能，同时保证屏幕亮度及色温无衰减。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） ▲9.整机内置微课工具，通过前置物理按键一键启动录屏功能，支持桌面模式、摄像头模式录制。支持全屏幕或区域屏幕录制。可设置打开/关闭摄像头和麦克风。录制过程中支持暂停。可设置视频格式、录制清晰度、帧率、摄像头清晰度。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 10. 整机具备内置电脑复位功能，通过长恢复内置电脑的出厂时状态。 11. 三键合一按键功能：同一物理按键完成嵌入式Android 系统和内置电脑系统的开机、节能熄屏、关机操作。开机状态下短按按键实现节能熄屏 唤醒，长按按键实现关机。 ▲12.整机内置不小于1300W像素摄像头，≥135度广角 ，外部无任何可见线材；支持远程巡课应用。摄像头具备工作指示灯，摄像头运行时，指示灯提示，帮助老师判断摄像头的运行情况。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 13. 内置摄像头具备色温识别功能，支持自动判断当前环境色温，设定最佳图像效果。 ▲14.整机内置≥4阵列麦克风，支持不小于12米拾音距离，外部无任何可见连接线及拼接痕迹。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 15. 屏幕侧边工具栏：全通道可调出侧边工具栏，方便快速调节亮度、声音、进入设置菜单；也可以快速调用批注、截屏、冻屏、降半屏、触摸开关、聚光灯等小工具。 16. 整机支持半屏模式，在信号源状态下，通过手势将屏幕下降半屏，触摸功能正常；也可通过侧边栏调用此功能。方便不同身高的师生教学使用。 17. 设备支持无线投屏，无需外接任何设备可实现手机投屏 18. 设备支持单独听功能，将当前设备息屏，应用程序声音正常播放。 19. 自动黑屏：整机处理黑暗的环境下且无操作时，整机将在规定时间内自动熄屏。 20. 硬件自检：整机内置硬件自检功能，可检测系统内存、光感、内置电脑、温度、网络状态 、摄像头麦克风的状况并给出提示。 21. 整机在处于待机状态下，支持通过HDMI设备接入时，唤醒大屏自动开机。外接设备关机时整机也会跟随关机。 22. 信源识别：在通道接入信号时，系统可以侦测到并给出提示，可 以自动跳转到新接入的通道。 23. 设备支持通道记忆，开机默认自动跳转到上一次关机前的信源，方便教学使用。 24. U盘锁：支持开启U 盘锁并设置解锁密码。禁止 U 盘存储设备读取。输入正确密码后正常访问 U 盘文件。 25. 图像模式：设备支持标准、多媒体、节能等图像模式切换，用户也可自定义图像模式，包括名称更改，对比度、色温、亮度、色彩等参数调节 26. 音效模式：设备支持标准、听力、音乐教室、观影等音效模式切换，用户也可自定义音效模式，包括名称更改，高音、低音、平衡等参数调节 二． 红外触控技术： ▲1.采用高精度红外触控技术，在Android 和内置电脑下支持不小于 20 点触控，同时支持国产化操作系统（麒麟、统信） 不少于 20 点触控，支持多名学生同时操作。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 2. 触控响应时间≤4ms，最小触控识别≤2mm,触控屏幕有效识别高度≤3.5mm 3. 抗光强度：具备抗强光干扰功能，在照度140K 1ux环境下可以正常工作。 4. 防触控遮挡：为方便教学，触控屏具有防遮挡功能，触摸屏在被单点或多点遮挡后仍然正常工作。 5. 当通道设备连接 usb touch 接口时支持反控，即在大屏也可控制 通道设备。 三． 嵌入式系统功能配置： ▲1.系统配置：系统版本≥Android 11，内存≥2G，存储空间≥16G。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 2. 整机内置2.4G/5G 双频 WIFI ，可实现 WIFI 无线连接、 AP 热点。正常工作距离不小于 12。 3. 整机内置蓝牙模块。可主动发现外部设备并连接外部手机、音箱等蓝牙设备。。 4. 主页支持信号源小窗口预览；支持自定义欢迎语、支持自定义倒数日等功能。 5. 整机内置文件浏览器功能，可以对USB 设备及整机存储内相同类型的文件归类查看，如文档、板书、图片、音视频、 android 安装包等。 可以直接打开选择的文件。 四． 嵌入式Android白板： 1. 整机具备教学白板书写功能，可使用书写笔或手指配合白板书写软件进行书写。可同时进行不少于 20 点的书写。 2. 软件支持触控笔笔头和笔尾可以以不同的颜色进行书写。颜色可以进行自定义。 ▲3.智能识别；软件支持书写字体转成标准字体、支持自动绘制表格，方便教学应用（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） ▲4.在无内置电脑状态下，支持手指擦除、手掌擦除、圈选擦除。擦除面积可以根据手指、手掌与屏幕的接触面积自动调整，且擦除面积可根据手掌擦除的速度而变化。支持书写的同时进行擦除操作。（提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的第三方检测报告，并加盖供应商公章） 5. 书写内容可以保存为源文件、图片、PDF 。支持打印。支持扫码分享，并且扫码过程支持服务器校验检查，保证文件隐私信息无泄漏 6. 白板支持不同背景颜色、风格。同时提供学科背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图。 五． 内置OPS电脑参数 1. 采用Intel标准协议的80针接口（不接受其他接口类型）：抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计，具有信号接口：≥6路USB，≥1路HDMI，≥1路DP，≥1路RJ45，≥1路麦克风/路耳机。 2. 处理器≥Intel Core i5，内存≥8G；硬盘≥256G固态硬盘配置。 3. 内置双WiFi：IEEE 802.11b/g/n标准；内置网卡：10M/100M/1000M。 | 2 | 台 |
| 53 | 推拉黑板 | 一．规 格 1. 外形尺寸 ≥4000mm×1300mm(长×宽) 2. 板块尺寸 1015 ×1215mm 4PCS 3. 面板厚度 ≥0.32mm 4. 板面颜色 墨绿色 5. 结 构 双层结构 6. 板体结构 三层压合： 6.1. 板面：高温烤漆板面 6.2. 内芯：高强度吸音双A瓦楞纸板 6.3. 衬板：优质彩基钢板 7. 粘 贴 剂 环保型双组份聚氨酯胶水 8. 边框材质 工业高强度电泳铝合金型材 9. 滑 轮 侧U型镶嵌式滑轮 10. 面板装配 槽内镶嵌全包式装配 11. 边角处理 ABS圆形转角 12. 除尘装置 自动除尘 13. 挂件安装 隐形安装 14. 特 点 14.1. 板面采用优质烤漆钢板，易写易擦无残留 14.2. 板面采用槽内镶嵌、全包式，四角包边为ABS圆形结构 14.3. 边框采用高强度工业用电泳铝合金，耐磨、抗拉、不变形、造型美观经久耐用 14.4. 甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》 14.5. 书写板滑动的过程中可自动清扫粉尘至粉尘盒中，粉尘盒可拆卸清洁。 14.6. 边框内侧安装防夹手装置，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，避免夹手 | 2 | 套 |
| 54 | 教师椅子 | 1. 与教师台配套，耐撕扯透气网布 2. S型弧度椅背，一体成型靠背 3. 钢制弧度扶手 4. 坐垫采用高回弹饱满海绵填充 | 1 | 把 |
| 55 | 壁挂音箱 | 一. 发射器参数 1. 使用方式：手持、颈挂、台式 2. 频率范围：2402-2482MHz 3. 消耗电流：28mA 4. 供电电压： 3.3V~5V 5. 信道数目：80 6. 调制方式：GFSK、BT=0.5Gaussian 7. 采样频率：＞48K 8. 发射功率：15dBm 9. 输入阻抗：1OK Ohm 10. 输入电平：2.8Vp-p(Max) 11. 续航时间：6小时左右 12. 音频时延：<12ms 13. 频率响应：40～18KHz 14. 动态范围：@1kHz 81dB 15. 分离度：@1kHz 90dB 16. 工作温度：-35℃~60℃ 17. 充电器：输入180~240V,50~60Hz，输出：DC5V，400mA标准USB母口 18. 对频方式：红外和2.4G对频，两种对频方式自由切换，红外对频确保同一空间设备准确对频 19. 认证2.4G+技术（抗AP干扰能力）强化 20. 按键调节音量 21. 自动扫描配对锁定， 22. 具备近距离优先配对机制、 23. 拾音距离高达60CM（同类产品之最） 24. 中频穿透力强，远距离拾音，高保真音质 25. 一键静音功能 二. 音箱参数： 1. 频率范围：2402-2482MHz 2. 调节方式：GFSK 3. 音频时延：<12ms 4. 配对方式：自动扫描配对锁定，具备近距离优先配对机制 5. 输出功率:40W*2 6. 灵敏度：91dB± 7. 频率响应 :20Hz-20KHz(+-3dB) 8. 总谐波失真：≤0.5% 9. 信躁比：≥90dB 10. 信号输入:内置无线话筒 x1、音频输入 x1、有线话筒x2 信号输出:音频输出 x1、外接喇叭输出×1 11. 功能面板：独立话筒音量调节、独立混响调节、独立高低音调节、独立音乐音量调节. 12. 电源电压 :180V~240V 13. 工作温度 :-35℃~60℃ 14. 箱体工艺:无缝连接箱体 15. 尺寸：17CM*14CM*30CM 16. 喇叭：低音5寸 | 2 | 套 |
| 56 | 收纳箱 | 套装 | 10 | 套 |
| 57 | 饲料粉碎机 | 1. 加强款自吸，配4.5KW铜芯电机380v 2. 电机转速：2800转 产品尺寸≈100*40*115CM 产量：800公斤/小时 | 1 | 台 |
| 58 | 饲料颗粒机 | 1. 功率11千瓦【380V】 2. 尺寸≈1180*440*1020（mm） 3. 磨盘孔径：4MM 4. 每小时产能120-150斤 5. 电机轴承直径 38MM | 1 | 台 |
| 59 | 除湿机 | 1. 工作原理: 压缩机 2. 智能类型: 不支持智能 3. 水箱容量: 不设水箱 4. 适用面积: 100-200㎡ 5. 最大日除湿量: 138L/D | 1 | 台 |
| 60 | 封口机 | 免按压全自动真空封口 | 4 | 台 |
| 61 | 无线吸尘器 | 1. 附加功能: 除螨 2. 功率: 150W， | 2 | 台 |
| 62 | 电热水器 | 1. 容量80升 2. 需连接洗手台 | 1 | 台 |
| 63 | 抽风设备 | 1. 抽风量：1700立方每小时 2. 尺寸：≈895*350*506（mm） | 6 | 套 |
| 64 | 动物脱毛机 | 1. 尺寸：≈640*640*910（mm） 2. 材质：不锈钢 3. 功率：2200W 4. 转速：240/min 5. 适用范围：10只1kg左右鸡 | 1 | 台 |
| 65 | 冰柜 | 1. 功能: 冷藏冷冻 2. 容量区间: 1000L 3. 制冷方式: 直冷 4. 放置方式: 卧式 5. 冷冻能力: 18kg/12h 6. 能效等级: 一级 7. 耗电量: 3.7Kwh/24h 8. 尺寸: ≈1210*720*1900mm | 2 | 台 |
| 66 | 小号大号铝合金转台 | 配抹刀 | 10 | 套 |
| 67 | 不粘模具烘焙8寸10寸蛋糕模具 | 配圆形，心形，土司形，配脱模刀 | 10 | 套 |
| 68 | 半自动家用咖啡机 | 1. 半自动咖啡机打奶泡一体机 2. 商用意式咖啡机现磨咖啡豆恒温萃取15Bar 3. 咖啡机+电动磨豆机+拉花杯+咖啡师套装 | 1 | 台 |
| 69 | 电饭锅 | 1. 名称：多功能煮饭锅 2. 容量：5L | 4 | 台 |
| 70 | 消毒柜 | 1. 容量：1000L 2. 消毒方式：高温加红外线 3. 尺寸：≈1160*565*1810（mm） | 1 | 台 |
| 71 | 不锈钢刀箱 | 加厚不锈钢刀箱 5格 带锁 | 10 | 套 |
| 72 | 半自动凯氏定氮仪 | 1. 仪器配置：自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、软件系统； 2. 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收法； 3. 检测范围：0.1-240mgN； 4. 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 5. 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 6. 测定样品重量：固体≤6g 液体≤16ml； 7. 操作系统：内置4.3寸高分标率彩页液晶显示屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 8. 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏、全自动故障检测； 9. 采用自动淋洗控制系统，实现智能化出液管路淋洗，保证样品的高回收率和结果的准确性； 10. 蒸馏时间：0—60min 连续可调； 11. 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 12. 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 13. 具备安全门自动监测及消化管在位检测功能； 14. 具有紧急停止操作功能，保证实验安全。 15. 具有故障自动检测及声光报警系统智能化设计； 16. 安全认证：定氮仪主机需通过CE认证； 五. 石墨消解仪 1. 消化能力： ≥20个样品； 2. 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 3. 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 4. 可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 5. 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 6. 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 7. 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 8. 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 9. 控温精度：±1℃； 10. 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 11. 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 12. 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 13. 具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 14. 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 15. 石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 六. 消解排废装置 1. PFA密封盖废气收集罩，防腐耐温； 2. 自来水真空泵，保证足够负压； 3. 具备滴盘设计，防止消解结束酸液滴落污损实验台。 七．售后服务： 1. 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务； 2. 质保期：质量保证期一年，终身维修； 3. 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修。 八．技术资料： 1.供货时提供：仪器说明书。 | 1 | 台 |
| 73 | 不锈钢可移动面粉车 | 1. 尺寸：500*500*600mm 2. 材质：201不锈钢材质 | 2 | 台 |
| 74 | 实验边台 | 1. 尺寸：6000*750*850mm 2. 材质：钢木回型架结构 3. 台面：30mm大理石。 4. 搭配：2组（2个/组）实验室专用万能插座。 | 1 | 台 |
| 75 | 防鼠设备 | 1. 材质铝合金 2. 所有门窗安装 3. 高度400mm | 1 | 项 |
| 76 | 冻干机 | 1. 基本参数： 1.1. 冷阱温度：≤-60 ℃ （可选双机组冷阱，温度≤-80℃） 1.2.极限真空度＜0.60Pa(空载），真空度显示精度0.01Pa 1.3. 冻干面积：0.12~0.18 ㎡ 1.4. 物料装载：1200-1800 ml 1.5. 捕水能力：4 kg/24h 1.6. 物料盘规格： 200×20 mm （φ×h） 1.7. 物料盘层数（层）：标配4层，可选配6层 1.8. 主机外形尺寸（W*D*H）：480×610×905/1355 mm 1.9. 主机冷阱尺寸：Φ215*260 mm （φ×h） 1.10. 立式设计 ，底部有脚轮 1.11. 透明钟罩式干燥室，安全直观 2. 功能特点 2.1.工业PLC可编程逻辑控制器，具有水、电、磁三防设计，运行稳定，可靠耐用；无需变动系统硬件即可通过更新软件实现对产品功能实时升级和迭代。 2.2. 采用7寸液晶高清彩色触摸屏，全触摸操作，无需按键；高清显示，灵敏感应，可通过屏幕完成冻干操作、系统参数设定、数据查看等功能，冻干过程中显示登陆等级、真空度、样品温度、冷阱温度等参数。 2.3.可实时选择、切换中英文界面，设置三级账户密码权限，符合GMP权限管理要求，实现用户分级操作，减少误操作，保护冻干工艺和冻干数据。 2.4.真空系统采用皮拉尼真空计，极大地增强了真空计量的稳定性和可靠性，不易损坏，使用寿命长，真空感应精度更灵敏，感应精度达到0.01Pa。 ▲2.5.具备真空泵保护功能，可根据使用要求设置冷阱温度，只有冷阱达到设置的温度，真空泵才可以启动，有效防止水气进入真空泵，减少对真空泵的损耗。 2.6. 自动记录真空泵运行时间，便于评估真空泵的使用情况；可独立设置、修改真空泵保养时间提醒，到达保养时间进行声音蜂鸣和文字提醒报警。 ▲2.7.压缩机，优化制冷系统，制冷更迅速，冷阱温度低，捕水能力强；制冷系统具有故障自诊断功能，制冷系统温度异常将启动声音蜂鸣和文字提醒报警。 2.8. 大容积不锈钢冷阱，实现样品独立预冻，无需冰箱辅助；冷阱无内盘管，光滑内表面，耐腐蚀，易清洁。 ▲2.9.全不锈钢台面，耐腐蚀，易清洁，冷阱顶部独特断桥设计，增加隔热层，避免台面凝水、结霜。 ▲2.10.排水阀和充气阀分离设置，可独立进行排水和充气操作，免除共用设置的冰堵无法充气的问题；排水、充气阀采用不锈钢球阀，可手动控制充气流量，避免进气过快破坏冻干样品形态。 ▲2.11.具备主要功能部件自检功能，可实现单个部件的启停，分别查看单零部件工作状态，便于维护和检修。 ▲2.12.报警记录自动存储，可实时查询，异常状况报警具备蜂鸣声音和文字提醒功能。 2.13. 自动保存冻干数据，可实时查看当前冻干运行曲线和历史数据曲线，整个冻干过程清晰明了。 2.14. 内置大容量存储模块可存储不少于1000条冻干曲线和报警记录，具有更大的存储量，可实时查询冻干数据。 2.15. 具有USB接口，可导出冻干数据，便于用户信息化管理以及工艺优化。 2.16. 在操作界面能显示当前运行时间，同时具有屏幕日期和时间校准功能。 2.17. 充气阀可直接连接氮气瓶或惰性气体瓶，无需选配额外的氮气充气阀，更方便。 2.18. 主机1台+真空泵1台+连接管路、卡箍1套。 | 1 | 台 |
| 77 | 半自动旋盖机 | 1. 封口直径φ40~φ130mm，封罐高度50~220mm； 2. 生产效率约为10-15罐每分钟（视工人操作熟练程度）； 3. 整体外观材质主要采用不锈钢材质，厚度1.5mm； 4. 更换口径需更换压头模具，更换调试时间约为10分钟； 5. 更换口径需更换：压头+底托； 6. 变换罐子封罐高度，原则上不需更换配件，调整时间约为5分钟； 7. 压头采用铬12钼钒淬火处理，硬度超过50度，使用寿命超过200万罐； 8. 滚刀材料为铬12钼钒，采用正反面设计，平均寿命超过500万次封口次数； 9. 净重约为180KG； 10. 电机功率0.55KW，电机采用单相220V电压； 11. 设备尺寸为≈ 450*550*1500mm（卧式）； 12. 适用于铁罐、纸罐和塑料罐易拉盖封口，封口密封性好，能达到国际标准。 | 1 | 台 |
| 78 | 移动除尘设备 | 单机脉冲滤筒除尘器 1. 外形尺寸：≈850*700*1800mm；功率：2.20kw 2. 进风口：200mm；风量2200 m3/h；出风口：260*220 3. 过滤方式及数量：滤筒*2 4. 高度可调节，出风口360度可旋转 | 1 | 台 |
| 79 | PVC地板 | 1. 厚度：≥2.0MM。 2. 尺寸：≥2.0M*20M。 3. 耐磨性：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.7 耐磨性T级标准。 4. 留凹陷度：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.10 标准要求，检测结果是≤0.03mm。 5. 产品尺寸稳定性：符合国标GB/T 11982.1-2015 6.5标准，纵向≤0.09%，横向≤0.10%。 6. 加热翘曲符合国标GB/T 11982.1-2015 6.6标准要求，检测结果是0mm。 7. 防火性：符合国标GB8624-2012标准 燃烧性能达到Bfl-s1＊级 8. 临界热辐射通量符合国标GB/T 11785-2005 标准，检测结果是≥10.0kW/㎡。 9. 产烟量符合国标GB/T 11785-2005 标准，检测结果是＜236 %xmin； 10. 产烟毒性（t0）符合国标GB/T 20285-2006 标准，达到ZA1级 11. 有害物质限量：符合中国GB18586-2001标准。 ▲12.抗菌性达到99.99%,有检测报告。 ▲13.提供稀释甲醛报告测试报告。 14. 有害物质认证，完全不含重金属领苯二甲酸盐类增塑剂。 ▲15.能提供过敏性皮肤放心认证。 ▲16.能提供抗化学性能认证。 | 224 | ㎡ |
| 80 | 电导电极 | 1. 名称：便携式电导率仪配套用电极 2. 测量范围：2000-200000μS/cm 3. 接插件：三芯航空插（防水型） 4. 外壳材料：玻璃 | 2 | 根 |
| 81 | 化玻仪器及配套设备 | 1. 容量瓶：25ml，50个；50ml,50个；100ml,50个；500ml,5个；1000ml,5个 2. 具塞比色管：25ml/50ml两用,200个 3. 烧杯；50ml,30个；100ml,30个，250ml，30个；500ml,30个；1000ml,20个；3000m L，2个 4. 量筒：50ml，20个；100ml，20个；500ml,2个；1000ml,2个 5. 移液管：1ml、2ml各30根；5ml,30根； 10ml，30根25ml，5根 6. 胶头滴管：50根 7. 滴瓶：50ml,50个 8. 溶解氧瓶（BOD瓶）：带水封，250ml，50个 9. 碘量瓶：白色，250ml,30个 10. 锥形瓶：100mL，20个；250mL，100个，500mL,10个 11. 50ml比色管架50个：有机玻璃材质，孔径为26mm，高105mm ， 单排12孔； 12. 滴定管：酸碱式通用，25mL,50根 13. 药勺：30把 14. 吸耳球：小号20个、中号20个 15. 陶瓷坩埚(带盖) ：50ml， 50个 16. 称量皿： 50（直径）* 30（高）mm ，50个 | 1 | 批 |
| 82 | 酸化-吹气-吸收装置及固定架 | 1. 酸化-吹气-吸收装置：符合亚甲基蓝分光光度法测定水体硫化含量要求； 2. 固定架：杆长600mm，杆直径100mm,铁质底座，底座尺寸（mm）220*149*90 3. 烧瓶夹和冷凝管夹各1个（每夹配有配1个十字夹用于固定在铁杆上）：长340 mm | 6 | 套 |
| 83 | 玻璃转子氮气流量计 | 1. 测量范围：40-400mL/min 2. 宝塔接口，公称通径3mm | 5 | 台 |
| 84 | 氮气罐及配件 | 1. 氮气罐（灌满氮气） 1.1. 容积：40L 1.2. 罐体外径：232mm 1.3. 罐体高：1210mm 1.4. 产品质量符合GB5099-1994要求。 2. 减压阀：带压力表，与所购氮气罐适配 3. 气体分配器：铜质，1进气口，5个出气口，进出气接口大小要与减压阀接口和氮气流量计接口适配。 4. 软气管；连接气体分配器与氮气流量计软气管40米，连接气体分配器与减压阀的软气管5米。 5. 活动扳手：12寸，1把 | 1 | 台 |
| 85 | 赛氏盘 | 1. 塞氏圆盘：亚克力板，直径20cm，黑白色相间； 2. 配重钢锤：304型不锈钢，螺扣型； 3. 刻度卷尺：20m，金属框架，带握柄和摇臂 | 2 | 个 |
| 86 | 砂芯抽滤装置 | 1. 名称：沙芯抽滤装置 2. 容量：500mL 3. 材质：玻璃 4. 每套装置配0.45微米微孔滤膜（水系）50片，真空橡胶管5米 | 4 | 台 |
| 87 | 无油隔膜式真空泵 | 1. 基本规格：220V/50Hz 2. 功率(W)：200 3. 耗电流(A)：1.2 4. 真空度：120 mbar / 12 kPa /-670 mmHg 5. 流量：68 L/min 6. 转速：1450 RPM 7. 马 力：1/3 HP 8. 噪音值：68.0 dB 9. 适用软管内径：3/8 inch (10 mm) 10. 净重：≈7.9 kg 11. 尺寸：≈350*180*200（mm） 12. 真空调压阀：Yes 13. 滤芯：Yes 五通（样式参照下图）1个：铜质，1个总抽气口，4个分抽气口（每个口带独立阀门），总抽气口和分抽气口大小要与抽气泵抽气嘴和砂芯抽滤装置抽气嘴适配。总抽气口真空橡胶管5米。 | 1 | 台 |
| 88 | 动物解剖器具 | 一、 解剖盘30个 1.1 材质：不锈钢 1.2 规格：600*400*40mm 二、 解剖刀30把 2.1 材质：304不锈钢 2.2 规格：3号刀柄（刀柄长12.5cm）；配套刀片200片 三、 解剖剪（直尖头）30把 3.1 材质：304不锈钢 3.2 规格：12cm 四、 解剖剪（弯尖头）30把 4.1 材质：304不锈钢 4.2 规格：12cm 五、 眼科剪（弯尖头）30把： 5.1 材质：304不锈钢 5.2 规格：12cm 六、 眼科镊：直型横纹，唇头齿20把： 6.1 材质：304不锈钢 6.2 规格：10cm 七、 解剖针100根，镊子（大，小）各30把 | 1 | 批 |
| 89 | 电磁炉火锅（平底） | 1. 名称：电磁炉锅 2. 尺寸：口内径40cm，锅身内高10cm | 6 | 口 |
| 90 | 电磁炉 | 1. 功率：2100W 2. 控制方式：触摸式 3. 能效等级：3级 4. 安装方式：台式 5. 电源性能：130-270V纠错 6. 面板材质：微晶面板 7. 产品颜色：曜石黑 8. 产品尺寸：350*280*60mm 9. 其它性能:双层线圈，14根磁条均匀分布，高导磁条传递，4D防水设计，3小时定时，变频调速风机，防高温，防低温，防干烧，防堵塞，防漏电 | 6 | 台 |
| 91 | 电热板 | 一、功能 1. 面板选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。 2. 加热器是箱体内镍烙丝通电传递加热。 3. 温度控制是智能型数字表温度控制，内部是单片机作温度控制中心，能得到较高准确恒定的温度。内置传感器，控制表面温度最高400度。控温范围：常温--400度任意设定。 二、技术指标： 1．加热功率：1500W 2．工作尺寸：300×200（mm） 3．电源：AC220V、50Hz 4. 板面厚度：8mm 5. 承重：50kg | 10 | 台 |
| 92 | 实验室台及实验凳 | 1. 尺寸：2400*1500*850mm ，2套 2. 钢木结构，台面12.7mm实芯理化板，边缘加厚至26mm。 3. 配2组（2个/组）实验室专用万能插座。 4. 洗眼器2套 5. 所有实验台均采用钢木结构，具体参数如下： ▲（1）13mm厚优质实芯理化板台面。采用木浆牛皮纸作为实芯理化板台面的原材料，以保证台面平整度 （2）抗化学试剂，台面参照国家标准（GB/T 17657-2013）测试，在室温24h测试条件下,分别在加盖盖玻片与不加盖玻片情况下进行测试，30项以上常见化学试剂指标测试结果均为 “无明显变化”，分级结果为不低于“5级”。 （3）台面表面耐刻划性能达到5级，即大于6N，且表面无可见痕迹。 ▲（4）物理性能，根据国家标准GB/T 17657-2013测试，检测项目包含有：内结合强度，24h吸水率检测值0.1，尺寸稳定性，握螺钉力，且表面耐干热性能、表面耐龟裂、表面耐污染性能均为5级，漆膜硬度大于7H。（提供检测报告，报告需能证明所投产品满足上述指标） ▲（5）抑制细菌生长，台面经国际标准（ISO 22196:2011）测试，由第三方检测机构出具的抗菌性能测试报告，其中金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥5，大肠杆菌抗菌活性值≥6，粪链球菌抗菌活性值≥5，肺炎克雷伯氏菌抗菌活性值≥5。白色念珠菌活性值≥4.8，铜绿假单胞菌活性值≥3.4，单核增生李斯特菌活性值≥4.4。（提供测试报告证明） ▲（6）防火检测：台面经测试，最终燃烧性能可以达到最高等级Class 0零级，并有第三方检测机构出具的证明。（提供检测报告证明） （7）重金属检测，台面经测试，测试项砷、锑、铬、钴、镍,锌、锡、硒均未检测出。（提供检测报告证明） （8）板材要求：柜体用15mm厚、抽屉板采用18mm厚环保双饰面三聚氰胺高密度板，以2mm厚PVC封边条封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，要求黏结牢固可靠、防水能力强。框架： 全钢结构，采用40*60mm*1.5mm国际冷扎钢板，金属表面经酸洗、磷化等化学除锈防锈处理后，环氧树酯高压静电喷涂，与连接件连接的螺丝孔采用拉铆焊接工艺焊接，焊接后表面平整，无焊接点痕迹，支撑架的螺丝全部采用国标内六角不锈钢螺丝连接，防腐性好，紧密强固，长期负重不变形。要求整体框架结构合理，其承重性能及整个台体的稳定性强；具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 （9）柜门/抽屉面板：18mm厚三聚氰胺中纤板，所有断面经PVC封边防水处理， 18mm厚三聚氰胺中纤板，外贴1mm厚防火板,为防止试剂等化学物品倾倒而造成的安全隐患。柜体内设置活动层板，其固定于柜体冲孔上。背板无任何外露螺丝等固定件。 （10）门铰: 175度自闭式铰链，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关不少于十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 （11）拉手：铝合金一字型拉手构造表面经酸洗、磷化、环氧树脂粉末静电喷涂，（烤房）180度高温固化，环氧树脂喷涂厚度≥75um。耐酸碱、防潮、防锈，使用寿命长，耐腐蚀（含酸碱腐蚀和有机溶剂腐蚀） （12）层板：用15mm厚双饰面三聚氰胺高密度板，以2mm厚PVC封边条封边，封边牢固、整洁、无毛刺，线条平直，接缝吻合，要求黏结牢固可靠、防水能力强。层板由四个钢制层板扣支撑，承重为不低于30kg。 注：以上涉及的边台的尺寸及配套设施设备的数量，需依据实训室现场实际情况±10%范围内调整；施工前需提供所有桌柜具体设计图及效果图。 6. 试剂架2套：单套长度2400mm,双层式层板可任意调节高低，不锈钢防护栏，层板下设多功能服务板。 7. 实验凳：25个，配气动升降杆 8. 实验台配套水电安装 | 1 | 项 |
| 93 | 实验室水电线路改造 | 1. 对实验室内的现有讲桌、桌台、水槽重新布局和残缺修补； 2. 对进排水管和电力线路由明铺管线改造为埋于地板内的暗铺管线； 3. 施工前提供具体方案，并按需求方的意见调整。 | 1 | 宗 |

三、商务要求

包组一

[一]、项目实施要求

有完善且契合采购人现场情况的供货计划（包括出货、运输、现场搬运等），以及货物安装、调试计划，内容包含所采购设备的运输、安装、调试等。在安装、调试、搬运设备过程中，如碰损教室的设备及相关设施，中标人要负责修复或赔偿，工程完工后清理所有杂物，打扫干净实训室。投标人需依照采购文件的要求和投标文件的承诺，保证按招标要求提供合格的货物和服务，保质保量按要求完工并交付使用。

[二]、项目验收要求

（一）验收组织

成立由采购人、中标人以及其他有关人员组成的验收小组，负责对项目进行全面验收。

（二）项目验收

中标人需提供给采购人详细的项目验收方案。中标人需书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。

（三）	验收标准

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。

3. 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

[三]、售后服务要求

（一）	售后服务

1. 保修时间：一年，保修期自从双方全面验收合格后开始计算。保修期内，投标人对所有设备提供7*24小时上门维护服务，包括人工、部件。（费用已含在报价中，不另外计费）

2. 故障响应：接到用户方故障电话申报后2小时内响应，4小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过48小时，如超过48小时，需提供备件先恢复业务。

3. 服务内容：在保修期内，投标人负责对全部货物进行维护和软件维护、升级。（费用已含在报价中，不另外计费）

（二）	交货要求

1. 交货时间要求：合同签订后40个工作日内完成供货、安装、调试、交付使用。

2. 交货地点：用户指定地点。

[四]、退换货承诺

投标人承诺：供货验收时如产品不符合投标文件响应技术参数要求，则须在2周内重新提供符合要求的货物，否则将视为违约，依法上报相关主管部门处理，并由投标人承担由此造成的一切经济损失与时间延误损失，且履约保证金不再退还。（提供承诺函，格式详见后附）

[五]、付款要求

1.合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；

2.货物安装调试完毕，并通过采购人组织的验收小组验收合格后，中标人须向采购人支付合同总额的5%作为履约保证金，同时，采购人向中标人支付合同总额的70%；

3.履约保证金在项目验收一年无重大故障的前提下，于5个工作日内支付给中标人；

4.每笔款项支付同时中标人须向采购人提供等额正式发票。

包组二

[一]、项目内容及成果要求

（一）项目内容

1、相关核心工具、设施、设备的采购，同时包含大设备的操作指导和维修保养。

2、产品说明、产品安装与验收、技术支持等售后等服务。

（二）成果要求

1、所购设备经安装调试完成，可正常进行使用，满足课程教学需要。

2、大型专业设备提供使用培训。

[二]、项目实施要求

有完善且契合采购人现场情况的供货计划（包括出货、运输、现场搬运等），以及货物安装、调试计划，内容包含所采购设备的运输、安装、调试等。在安装、调试、搬运设备过程中，如碰损教室的设备及相关设施，中标人要负责修复或赔偿，工程完工后清理所有杂物，打扫教室。投标人需依照采购文件的要求和投标文件的承诺，保证按招标要求提供合格的货物和服务，保质保量按要求完工并交付使用。

[三]、项目验收要求

（一）验收组织

成立由采购人、中标人以及其他有关人员组成的验收小组，负责对项目进行全面验收。

（二）项目验收

中标人需提供给采购人详细的项目验收方案。中标人需书面通知采购人所完成的工作和准备进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经采购人认定后方可执行。

（三）验收标准

1.	货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.	货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件需齐全。

3.	中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.	采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

[四]、售后服务要求

（一）售后服务

1.	保修时间：三年，保修期自从双方全面验收合格后开始计算。保修期内，投标人对所有设备提供7*24小时上门维护服务，包括人工、部件。（费用已含在报价中，不另外计费）

2.	故障响应：接到用户方故障电话申报后2小时内响应，4小时内解决问题。如故障导致业务中断，中断时间不超过48小时，如超过48小时，需提供备件先恢复业务。

3.	服务内容：在保修期内，投标人负责对全部货物进行维护和软件维护、升级。（费用已含在报价中，不另外计费）

（二）交货要求

1.	交货时间要求：合同签订后30个工作日内完成供货、安装、调试、交付使用。

2.	交货地点：用户指定地点。

[五]、付款要求

1.合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%；

2.货物安装调试完毕，并通过采购人组织的验收小组验收合格后，中标人须向采购人支付合同总额的5%作为履约保证金，同时，采购人向中标人支付合同总额的70%；

3.履约保证金在项目验收一年无重大故障的前提下，于5个工作日内支付给中标人；

4.每笔款项支付同时中标人须向采购人提供等额正式发票。

附件: (对于采购需求写明“提供承诺” 的条款，供应商可参照以下格式提供承诺)

承诺函

致： （采购人名称）

对于项目（项目编号：         ），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

………

（二）三角号条款

1.

2.

3.

………

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

………

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日