采购项目工程量清单

| 建设项目招标控制价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：210962茂名市桥北小学变压器安装及部分线路升级改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元） |
|  |  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 | 规费 |
| 1 | 茂名市桥北小学变压器安装工程 |  | 135000 | 9058.02 |  |
| 1.1 | 茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 |  | 135000 | 5783.01 |  |
| 1.2 | 茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 |  |  | 3275.01 |  |
| 2 | 茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 29037.5 | 47708.85 |  |
| 2.1 | 茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 29037.5 | 47708.85 |  |
| 合计 |  | 164037.5 | 56766.87 |  |
| 注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。 |  |  |
|  |  | 表-02 |

| 单位工程招标控制价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  | 135000 |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 5783.01 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 14279.45 |  |
| 3.2 | 暂估价 | 135000.00 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 设计费 |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 135000.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  | 135000 |
| 1 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:组合式箱变 2.型号:YBM11 3.容量（kV·A):250 | 台 | 1 |  |  | 128000 |
| 2 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:高压电缆 2.规格:ZC-YJV22-3×70,8.7/15kV | m | 168 |  |  |  |
| 3 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:3×70 | 个 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆T接头 2.型号:适用于10kV-3×70mm2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆肘头 2.型号:适用于10kV-3×70mm2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:双色接地线 2.规格:Φ95 | m | 10 |  |  |  |
| 7 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:含2个灭火器，1个放置箱，1套防毒面具 | 具 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030409009001 | 绝缘工器具 | 1.名称:绝缘工器具 2.规格:1套验电器，1对绝缘靴，1对绝缘手套,1个绝缘工器具箱 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:防火胶泥 | 处 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:低压配电箱 | 台 | 1 |  |  | 7000 |
| 11 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:低压电缆 2.型号:ZR-YJV-4×240+1×120，0.6/1kV | m | 90 |  |  |  |
| 12 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:低压冷缩电缆终端头 2.型号:适合150-240低压电缆 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030409009002 | 安健环 | 1.名称:绝缘工器具 | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:角钢 3.规格:L50*5*2500 | 根 | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  | 135000 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:Φ16 | m | 60 |  |  |  |
| 16 | 030409002003 | 接地母线 | 1.名称:引出线 2.材质:圆钢 3.规格:Φ16*1500 | m | 3 |  |  |  |
| 17 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10 | 次 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800 2.容量(kV.A):250 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 19 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 20 | 040601016001 | 户外设备围网 | 1.材质:网门、保护网制作安装 2.规格:5700*4500*1800 | m2 | 46.17 |  |  |  |
| 21 | 040601020001 | 户外箱变围栏（预制混凝土支墩） | 1.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.025 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  | 135000 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 5783.01 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计 |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 | 5783.01 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 14279.45 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 135000.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 14279.45 |  |
| 合 计 | 14279.45 | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估（元） | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 组合式箱变YBM11-250/10 | 台 | 1 |  | 128000.00 | 128000.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 低压配电箱 | 台 | 1 |  | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
|  |  | 表—12—2 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电器部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 单位工程人材机汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 |  | 第 1 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 1 | 29070020@1 | 10kV电缆头户内冷缩电缆头，3×70 | 套 | 2.04 |  |  |  |  |
| 2 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 58.7272 |  |  |  |  |
| 3 | 补充主材003@3 | 安健环 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 02270020 | 白布 | kg | 7.036 |  |  |  |  |
| 5 | 14070001 | 变压器油 | kg | 0.8 |  |  |  |  |
| 6 | 14330030 | 丙酮 | kg | 5.44 |  |  |  |  |
| 7 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 192.7055 |  |  |  |  |
| 8 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 0.024 |  |  |  |  |
| 9 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 3.283 |  |  |  |  |
| 10 | 28110210@2 | 低压电缆ZR-YJV-4×240+1×120，0.6/1kV | m | 90.9 |  |  |  |  |
| 11 | 29070020@2 | 低压冷缩电缆终端头 | 套 | 2.04 |  |  |  |  |
| 12 | 55090080@1 | 低压配电箱 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 178.8791 |  |  |  |  |
| 14 | 29090015@1 | 电缆T接头（适用于10kV-3×70mm2） | 套 | 1.01 |  |  |  |  |
| 15 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.5586 |  |  |  |  |
| 16 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.3363 |  |  |  |  |
| 17 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1454 |  |  |  |  |
| 18 | 29090015@2 | 电缆肘头（适用于10kV-3×70mm2） | 套 | 1.01 |  |  |  |  |
| 19 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 0.982 |  |  |  |  |
| 20 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 3.35 |  |  |  |  |
| 21 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 1.2 |  |  |  |  |
| 22 | 01130060 | 镀锌扁钢综合 | kg | 175.783 |  |  |  |  |
| 23 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 0.12 |  |  |  |  |
| 24 | 01290205 | 镀锌钢板综合 | kg | 5.66 |  |  |  |  |
| 25 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 4.29 |  |  |  |  |
| 26 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1.6 |  |  |  |  |
| 27 | 03011630 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内 | 十套 | 0.73 |  |  |  |  |
| 28 | 03011645 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 |  | 第 2 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 29 | 34070020 | 防毒面具 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 15510130 | 防火泥 | kg | 20.8 |  |  |  |  |
| 31 | 13050080 | 防锈漆C53-1 | kg | 0.6 |  |  |  |  |
| 32 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01 |  |  |  |  |
| 33 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.995 |  |  |  |  |
| 34 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.5911 |  |  |  |  |
| 35 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.742 |  |  |  |  |
| 36 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 14.65 |  |  |  |  |
| 37 | 29060145 | 钢管保护管φ40×400 | 根 | 7.3 |  |  |  |  |
| 38 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 18.7 |  |  |  |  |
| 39 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 8.24 |  |  |  |  |
| 40 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.59 |  |  |  |  |
| 41 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 2.99 |  |  |  |  |
| 42 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.3807 |  |  |  |  |
| 43 | 补充主材002 | 户外设备围网 | m2 | 46.17 |  |  |  |  |
| 44 | 01410001 | 黄铜丝综合 | kg | 0.25 |  |  |  |  |
| 45 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 5.7348 |  |  |  |  |
| 46 | 99450640 | 检修费 | 元 | 153.0334 |  |  |  |  |
| 47 | 37270101@1 | 角钢接地极L50*5*2500 | 根 | 10.5 |  |  |  |  |
| 48 | 27060170@2 | 接地母线Φ16 | m | 63 |  |  |  |  |
| 49 | 02130100 | 聚四氟乙烯带 | kg | 0.46 |  |  |  |  |
| 50 | 补充主材003@4 | 绝缘工器具箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 51 | 补充主材003@1 | 绝缘手套 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 52 | 补充主材003@2 | 绝缘靴 | 对 | 1 |  |  |  |  |
| 53 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4524 |  |  |  |  |
| 54 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.2 |  |  |  |  |
| 55 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 0.2 |  |  |  |  |
| 56 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.223 |  |  |  |  |
| 57 | 23010001 | 灭火器 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | 23070001 | 灭火器放置箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 59 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 0.408 |  |  |  |  |
| 60 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 75.2381 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--电气部分 |  | 第 3 页 共 3 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 61 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 9.0048 |  |  |  |  |
| 62 | 00010010 | 人工费 | 元 | 11836.0062 |  |  |  |  |
| 63 | 02130090 | 三色塑料带20mm×40m | 卷 | 1.24 |  |  |  |  |
| 64 | 27060170@1 | 双色接地线Φ95 | m | 10.5 |  |  |  |  |
| 65 | 34110010 | 水 | m3 | 2.4675 |  |  |  |  |
| 66 | 14310430 | 四氯化碳 | kg | 0.5 |  |  |  |  |
| 67 | 05030080 | 松杂板枋材 | m3 | 0.003 |  |  |  |  |
| 68 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 2.7951 |  |  |  |  |
| 69 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 0.15 |  |  |  |  |
| 70 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 1.7471 |  |  |  |  |
| 71 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 3.3 |  |  |  |  |
| 72 | 01370010 | 铜带综合 | m | 15 |  |  |  |  |
| 73 | 补充主材001 | 铜端子DT-70 | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 74 | 补充主材001@1 | 铜端子DT-95 | 个 | 10 |  |  |  |  |
| 75 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 2.03 |  |  |  |  |
| 76 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 4.06 |  |  |  |  |
| 77 | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm2 | 个 | 6.09 |  |  |  |  |
| 78 | 28110210@1 | 铜芯电缆ZC-YJV22-3×70,8.7/15kV | m | 169.68 |  |  |  |  |
| 79 | 99450650 | 维护费 | 元 | 533.6594 |  |  |  |  |
| 80 | 02010015 | 橡胶板4~15 | kg | 0.054 |  |  |  |  |
| 81 | 99451300 | 校验费 | 元 | 194.8234 |  |  |  |  |
| 82 | 补充主材003 | 验电器 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 83 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2346 |  |  |  |  |
| 84 | 27060170@3 | 圆钢引出线Φ16*1500 | m | 3.15 |  |  |  |  |
| 85 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1081.0348 |  |  |  |  |
| 86 | 04030015 | 中砂 | m3 | 1.1921 |  |  |  |  |
| 87 | 55070001@2 | 组合式箱变YBM11-250/10 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |
| 1.1 | 低压电缆沟400mm宽 10m |  |  |
| 1.2 | 1层2列电缆顶管 85m |  |  |
| 1.3 | 2孔管直线电缆井 3座 |  |  |
| 1.4 | 箱变基础部分 |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 3275.01 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 3037.78 |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 设计费 |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 0.00 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 低压电缆沟400mm宽 10m |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 2 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 3 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  |  |  |  |
| 4 | 040103001006 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土 | m3 |  |  |  |  |
| 5 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.运距:10KM | m3 |  |  |  |  |
| 6 | 040504001002 | 电缆沟（10米） | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼、100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、120*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制砼盖板、500*600*80mm | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 | t |  |  |  |  |
| 8 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ25内 | t |  |  |  |  |
|  |  | 1层2列电缆顶管 85m |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 040501008001 | 水平导向钻进 | 1.名称:HDPE管φ160mm*10mm | m |  |  |  |  |
|  |  | 2孔管直线电缆井 3座 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 11 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 12 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 | m3 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 040103001005 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.填方来源、运距:原土 | m3 |  |  |  |  |
| 14 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.运距:10KM | m3 |  |  |  |  |
| 15 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.垫层、基础材质及厚度:C15砼、100mm 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖、240*115*53mm 3.勾缝、抹面要求:1：2水泥砂浆 4.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5.盖板材质、规格:预制砼盖板、1150*300*100mm | 座 |  |  |  |  |
| 16 | 040504002002 | 预制构件 | 1.电缆桩 | 个 |  |  |  |  |
| 17 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ10内 | t |  |  |  |  |
| 18 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1.材料种类:现浇构件圆钢 φ25内 | t |  |  |  |  |
|  |  | 箱变基础部分 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 20 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm | m2 |  |  |  |  |
| 21 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 | m3 |  |  |  |  |
| 22 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:回填原土 2.填方来源、运距:原土 | m3 |  |  |  |  |
| 23 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C15 | m3 |  |  |  |  |
| 24 | 010501006001 | 设备基础 | 1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 | m3 |  |  |  |  |
| 25 | 030410001001 | 基础槽钢 | 1.槽钢#10 | m |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 |  |  |  |  |
| 27 | 041102002001 | 基础模板 |  | m2 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 3275.01 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20； |
| 2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20% |
| 3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 |  |  |  | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算）， |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结算时据实结算。 |
| 5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 7 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 | 3275.01 |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 3037.78 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 3037.78 |  |
| 合 计 | 3037.78 | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 规费、税金项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 单位工程人材机汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 7375.2297 |  |  |  |  |
| 2 | 00010010@1 | 人工费 | 元 | 3206.5136 |  |  |  |  |
| 3 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 0.005 |  |  |  |  |
| 4 | 01010030 | 热轧圆盘条φ10以内 | t | 0.1244 |  |  |  |  |
| 5 | 01010035 | 热轧圆盘条φ12~25 | t | 0.2521 |  |  |  |  |
| 6 | 01030031 | 镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2 | kg | 2.2534 |  |  |  |  |
| 7 | 01030055 | 镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0 | kg | 5.2873 |  |  |  |  |
| 8 | 01150002 | 六角空心钢综合 | kg | 0.1801 |  |  |  |  |
| 9 | 02090090 | 塑料薄膜 | m2 | 14.8844 |  |  |  |  |
| 10 | 02270070 | 土工布 | m2 | 6.3297 |  |  |  |  |
| 11 | 03019001 | 圆钉综合 | kg | 5.0977 |  |  |  |  |
| 12 | 03134011 | 水砂纸 | 张 | 22.6667 |  |  |  |  |
| 13 | 03135001 | 低碳钢焊条综合 | kg | 2.5362 |  |  |  |  |
| 14 | 03139131 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.1126 |  |  |  |  |
| 15 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 3.8 |  |  |  |  |
| 16 | 03210263 | 钻杆 | 根 | 0.323 |  |  |  |  |
| 17 | 03213001 | 铁件综合 | kg | 1.6264 |  |  |  |  |
| 18 | 03214046 | 零星卡具 | kg | 8.0552 |  |  |  |  |
| 19 | 03214357 | 导向钻刀片 | 只 | 1.0455 |  |  |  |  |
| 20 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 3.467 |  |  |  |  |
| 21 | 04030015 | 中砂 | m3 | 6.5315 |  |  |  |  |
| 22 | 04050025 | 碎石10 | m3 | 1.12 |  |  |  |  |
| 23 | 04050035 | 碎石20 | m3 | 1.4318 |  |  |  |  |
| 24 | 04050040 | 碎石40 | m3 | 4.3389 |  |  |  |  |
| 25 | 04090040 | 膨润土 | kg | 1599.02 |  |  |  |  |
| 26 | 04130001 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.8681 |  |  |  |  |
| 27 | 05030060 | 板枋材综合 | m3 | 0.1033 |  |  |  |  |
| 28 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 0.105 |  |  |  |  |
| 29 | 13010330 | 沥青清漆 | kg | 0.061 |  |  |  |  |
| 30 | 13350020 | 防水粉 | kg | 0.0101 |  |  |  |  |
| 31 | 14310450 | 碳酸氢钠 | kg | 26.486 |  |  |  |  |
| 32 | 14330030 | 丙酮 | kg | 1.7 |  |  |  |  |
| 33 | 14350630 | 脱模剂 | kg | 3.0064 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学变压器安装工程--土建部分 |  | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 34 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 1.0483 |  |  |  |  |
| 35 | 17270090 | 高压风管 | m | 0.0125 |  |  |  |  |
| 36 | 34050040 | 草板纸80# | 张 | 6.84 |  |  |  |  |
| 37 | 34110010 | 水 | m3 | 39.1507 |  |  |  |  |
| 38 | 35010001 | 复合木模板面板 | m2 | 0.4469 |  |  |  |  |
| 39 | 35010010 | 钢模板 | kg | 5.1571 |  |  |  |  |
| 40 | 35030080 | 木支撑 | m3 | 0.1192 |  |  |  |  |
| 41 | 51350070 | 回扩器DN350 | 只 | 0.7905 |  |  |  |  |
| 42 | 51350080 | 回扩器DN450 | 只 | 0.6205 |  |  |  |  |
| 43 | 80110300 | 化学泥浆 | kg | 39.0745 |  |  |  |  |
| 44 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 480.4333 |  |  |  |  |
| 45 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | -0.0025 |  |  |  |  |
| 46 | 8021904@1 | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 6.0859 |  |  |  |  |
| 47 | 01190043@1 | 槽钢[10 | m | 7.35 |  |  |  |  |
| 48 | 17000060@1 | HDPE管φ160mm*10mm | m | 171.7 |  |  |  |  |
| 49 | 18090090 | 塑料管件 | 个 | 28.3334 |  |  |  |  |
| 50 | 27060170@1 | 接地母线φ16 | m | 10.5 |  |  |  |  |
| 51 | 补充主材001@1 | 混凝土盖板1.15*0.3*0.1 | 块 | 12 |  |  |  |  |
| 52 | 补充主材001@2 | 混凝土盖板0.5*0.6*0.08 | 块 | 17 |  |  |  |  |
| 53 | 补充主材004 | 集水口 | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 54 | 补充主材004@1 | 电缆桩 | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 55 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 14.6003 |  |  |  |  |
| 56 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 1911.4237 |  |  |  |  |
| 57 | 99450640 | 检修费 | 元 | 470.4818 |  |  |  |  |
| 58 | 99450650 | 维护费 | 元 | 1702.4733 |  |  |  |  |
| 59 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 61.2029 |  |  |  |  |
| 60 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 188.4884 |  |  |  |  |
| 61 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0# | kg | 230.6687 |  |  |  |  |
| 62 | 99450700 | 电(机械用) | kW·h | 183.3457 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程招标控制价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  | 29037.5 |
| 2 | 措施合计 |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 47708.85 |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  | － |
| 3.1 | 暂列金额 | 26643.14 |  |
| 3.2 | 暂估价 | 29037.50 |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  | － |
| 6 | 总造价 |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 29037.50 |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |
|  |  | 表—04 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  | 29037.5 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称:总配电箱1ALZ 2、型号:DT862-4/KWH-5(20)A=1，T4N-300/R300/4P，S202-C30/2P=2，S202-C80/3P=2，S202-C100/3P=1，S202-C63/3P=2，S202-C20/2P=1，S201-C16/1P=2，SPD-80-3A=1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称:总配电箱2ALZ 2、型号:DT862-4/KWH-5(20)A=1，T4N-250/R200/4P，S202-C30/2P=2，S202-C63/3P=4，S202-C20/2P=1，S201-C16/1P=1，SPD-80-3A=1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL1 2、型号:S202-C63/3P=1，S201-C16/1P=5，S201-C20/30mA=8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2 2、型号:S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=2，S202-C50/2P=2，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL3 2、型号:S202-C100/3P=1，S202-C40/2P=5，S202-C63/2P=1，S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL4、1AL5 2、型号:S202-C80/3P=1，S202-C40/2P=1，S202-C50/2P=4，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL2、箱2AL4、2AL5 2、型号:S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=1，S202-C50/2P=3，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 3 |  |  |  |
| 8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL3 2、型号:S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=2，S202-C50/2P=3，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030404017009 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL6、2AL6 2、型号:S202-C30/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=3 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 030404017010 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2-1、1AL2-4、1AL3-1、1AL3-4、1AL3-5、1AL3-6、1AL3-7、1AL4-1、1AL5-1 2、型号:S202-C40/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=4 | 台 | 9 |  |  |  |
| 11 | 030404017011 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2-2、1AL3-2、1AL4-2、1AL5-2 2、型号:S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 4 |  |  |  |
| 12 | 030404017012 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL2-3 2、型号:S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 030404017013 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL3-3 2、型号:S202-C63/3P=1，S201-C16/1P=2，S201-C20/30mA=9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 030404017014 | 配电箱 | 1、名称:配电箱1AL4-3、1AL4-4、1AL4-5、1AL5-3、1AL5-4、1AL5-5 2、型号:S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 6 |  |  |  |
| 15 | 030404017015 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL2-1、2AL2-2、2AL2-3、2AL2-4、2AL3-1、2AL3-2、2AL3-3、2AL4-1、2AL4-2、2AL4-3、2AL4-4、2AL5-1、2AL5-2、2AL5-3、2AL5-4 2、型号:S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 15 |  |  |  |
| 16 | 030404017016 | 配电箱 | 1、名称:配电箱2AL3-3、2AL3-5 2、型号:S202-C40/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=4 | 台 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030404017017 | 配电箱 | 1、名称:柜式空调开关箱AC 2、规格:S202-C50/2P | 台 | 17 |  |  |  |
| 18 | 030404017018 | 配电箱 | 1、名称:应急照明配电箱1ALE、2ALE 2、型号:C20A/1P=1，C16A/1P=1，HZ-JCM-SD=1，手动控制通信模块6A=9 | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称:摇头壁扇 2、规格:60W 3、安装方式:吸顶 | 台 | 182 |  |  |  |
| 20 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称:单联单控指压开关 2、规格:10A/250V | 个 | 7 |  |  |  |
| 21 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称:双联单控指压开关 2、规格:10A/250V | 个 | 9 |  |  |  |
| 22 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称:三联单控指压开关 2、规格:10A/250V 3、安装方式:明装 | 个 | 22 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 23 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称:四联单控指压开关 2、规格:10A/250V 3、安装方式:明装 | 个 | 17 |  |  |  |
| 24 | 030404035001 | 插座 | 1、名称:二、三孔插座 2、规格:10A/250V 3、安装方式:明装 | 个 | 151 |  |  |  |
| 25 | 030404035002 | 插座 | 1、名称:空调三孔插座 2、规格:16A/250V 3、安装方式:壁装 | 个 | 42 |  |  |  |
| 26 | 030404035003 | 插座 | 1、名称:空调三孔插座 2、规格:16A/250V 3、安装方式:吸顶装 | 个 | 12 |  |  |  |
| 27 | 030404035004 | 插座 | 1、名称:热水器二三孔插座 2、规格:16A/250V 3、安装方式:壁装 | 个 | 21 |  |  |  |
| 28 | 030404035005 | 插座 | 1、名称:风扇三孔插座 2、规格:10A/250V | 个 | 182 |  |  |  |
| 29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称:单管荧光灯 2、型号:LED光源 3、规格:1*28W | 套 | 35 |  |  |  |
| 30 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称:双管荧光灯（带罩T5） 2、规格:LED光源2*28W | 套 | 296 |  |  |  |
| 31 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称:普通吸顶灯 2、规格:LED光源1*18W | 套 | 4 |  |  |  |
| 32 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称:自带蓄电池吸顶灯（带感应控制开关）成套灯具 2、规格:LED光源1*8/应急时间60分钟 | 套 | 79 |  |  | 19947.5 |
| 33 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称:吸顶灯（带感应控制开关） 2、规格:LED光源1*8W | 套 | 80 |  |  |  |
| 34 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称:防水防尘吸顶灯 2、规格:LED光源1*8W | 套 | 7 |  |  |  |
| 35 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称:楼顶装饰灯具（异形系列） 2、规格:LED光源1*16W | 套 | 30 |  |  | 9090 |
| 本页小计 |  | 29037.5 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 36 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称:消防安全出口标志灯 2、规格:220V/1W 3、安装形式:壁装 | 套 | 12 |  |  |  |
| 37 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称:消防单面疏散指示灯 2、规格:220V/1W 3、安装形式:壁装 | 套 | 46 |  |  |  |
| 38 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急标志灯 2、规格:220V/1W 3、安装形式:壁装 | 套 | 10 |  |  |  |
| 39 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称:消防应急照明灯 2、规格:5W | 套 | 56 |  |  |  |
| 40 | 030411002001 | 线槽 | 1、名称:PVC塑料线槽 2、规格:PR14*24 | m | 4606.86 |  |  |  |
| 41 | 030411002002 | 线槽 | 1、名称:PVC塑料线槽 2、规格:PR19*39 | m | 551.8 |  |  |  |
| 42 | 030411002003 | 线槽 | 1、名称:PVC塑料线槽 2、规格:PR22*59 | m | 14 |  |  |  |
| 43 | 030411002004 | 线槽 | 1、名称:镀锌铁线槽 2、规格:MR60*25 | m | 111.67 |  |  |  |
| 44 | 030411002005 | 线槽 | 1、名称:镀锌铁线槽 2、规格:MR100*60 | m | 16.8 |  |  |  |
| 45 | 030411002006 | 线槽 | 1、名称:镀锌铁线槽 2、规格:MR200*100 | m | 418.78 |  |  |  |
| 46 | 030411004001 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 10923.99 |  |  |  |
| 47 | 030411004002 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-4mm2 | m | 8912.58 |  |  |  |
| 48 | 030411004003 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-6mm2 | m | 168.4 |  |  |  |
| 49 | 030411004004 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-10mm2 | m | 878.75 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 50 | 030411004005 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZ-BYJ-16mm2 | m | 1958.8 |  |  |  |
| 51 | 030411004006 | 配线 | 1、名称:铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m | 2397.66 |  |  |  |
| 52 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*35mm2 | m | 59.03 |  |  |  |
| 53 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 98.43 |  |  |  |
| 54 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称:无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆 2、规格:WDZ-YJY-4*70mm2 | m | 72.52 |  |  |  |
| 55 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格:NH-BBTRZ-4*120+1*35mm2 3、敷设方式、部位:接校区引来总配电箱1ALZ | m | 50 |  |  |  |
| 56 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称:柔性矿物绝缘防火电缆 2、规格:NH-BBTRZ-4*70+1*35mm2 3、敷设方式、部位:接校区引来总配电箱2ALZ | m | 50 |  |  |  |
| 57 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个 | 16 |  |  |  |
| 58 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个 | 8 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 59 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 | 个 | 2 |  |  |  |
| 60 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) Φ200 2、堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内 | 个 | 12 |  |  |  |
| 61 | 030413003002 | 打洞(孔) | 1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) Φ108 2、堵洞眼 每个洞口填堵体积(m3) 0.01以内 | 个 | 47 |  |  |  |
| 62 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 64 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1、脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |
| 合 计 |  | 29037.5 |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |
|  |  | 表—08 |

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 47708.85 |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计 |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |
| 总价措施项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 2 页 共 2 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 算 |
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： | 复核人（造价工程师）： |
|  |  | 表-11 |

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 26643.14 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 29037.50 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |
|  |  | 表—12 |

| 暂列金额明细表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 元 | 26643.14 |  |
| 合 计 | 26643.14 | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 材料（工程设备）暂估单价及调整表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | 暂估（元） | 确认(元) | 差额±(元) | 备注 |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 1 | 楼顶装饰灯具（异形系列） LED光源1*16W | 套 | 30.3 |  | 300 | 9090 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自带蓄电池吸顶灯（带感应控制开关）成套灯具 LED光源1*8/应急时间60分钟 | 套 | 79.79 |  | 250 | 19947.5 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 29037.5 |  |  |  |  |  |
| 注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中 |
|  |  | 表—12—2 |
| 规费、税金项目清单与计价表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 | 标段： | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率（%） | 金额（元） |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |
| 合 计 |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |
|  |  | 表—12—1 |

| 单位工程人材机汇总表 |
| --- |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 1 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 138319.6693 |  |  |  |  |
| 2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 5311.531 |  |  |  |  |
| 3 | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35% | kg | 4.7383 |  |  |  |  |
| 4 | 02130050 | 三色塑料带综合 | kg | 5.7 |  |  |  |  |
| 5 | 02130140 | 扁形塑料绑带 | m | 1351.6117 |  |  |  |  |
| 6 | 02270001 | 棉纱 | kg | 63.1006 |  |  |  |  |
| 7 | 02270020 | 白布 | kg | 19.4455 |  |  |  |  |
| 8 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65 | 十套 | 342.16 |  |  |  |  |
| 9 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 | 十套 | 57.4613 |  |  |  |  |
| 10 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 339.79 |  |  |  |  |
| 11 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 25.1 |  |  |  |  |
| 12 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 03013041 | 膨胀螺栓M8 | 十套 | 55.692 |  |  |  |  |
| 14 | 03013051 | 膨胀螺栓M10 | 十套 | 21.624 |  |  |  |  |
| 15 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 272.14 |  |  |  |  |
| 16 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 51.3 |  |  |  |  |
| 17 | 03136021 | 焊锡丝综合 | kg | 6.5 |  |  |  |  |
| 18 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.4 |  |  |  |  |
| 19 | 03139011 | 冲击钻头φ10 | 个 | 3.822 |  |  |  |  |
| 20 | 03139021 | 冲击钻头φ12 | 个 | 1.272 |  |  |  |  |
| 21 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 19.3194 |  |  |  |  |
| 22 | 03139521 | 合金钢钻头φ10 | 个 | 0.5964 |  |  |  |  |
| 23 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.0583 |  |  |  |  |
| 24 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.1642 |  |  |  |  |
| 25 | 13010120 | 酚醛磁漆 | kg | 0.7 |  |  |  |  |
| 26 | 13010130 | 酚醛调和漆 | kg | 2.1 |  |  |  |  |
| 27 | 13050210 | 沥青绝缘漆 | kg | 0.4633 |  |  |  |  |
| 28 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 12.9088 |  |  |  |  |
| 29 | 14090010 | 电力复合脂 | kg | 29.796 |  |  |  |  |
| 30 | 14330320 | 硬脂酸 | kg | 0.2418 |  |  |  |  |
| 31 | 17250170 | 塑料软管D5 | m | 10.22 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 2 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 32 | 18030605 | 固定卡子φ90 | 个 | 53.56 |  |  |  |  |
| 33 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 11.95 |  |  |  |  |
| 34 | 28010030 | 镀锡裸铜绞线16mm2 | kg | 5.68 |  |  |  |  |
| 35 | 28010080 | 裸铜线6mm2 | kg | 2.89 |  |  |  |  |
| 36 | 28010090 | 裸铜线10mm2 | kg | 10.66 |  |  |  |  |
| 37 | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 | m | 139.2751 |  |  |  |  |
| 38 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 70.5474 |  |  |  |  |
| 39 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 830.7588 |  |  |  |  |
| 40 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 3620.862 |  |  |  |  |
| 41 | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合 | 只 | 0.239 |  |  |  |  |
| 42 | 29090175 | 塑料接线柱双线 | 个 | 127.72 |  |  |  |  |
| 43 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 664.825 |  |  |  |  |
| 44 | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm2 | 个 | 34.51 |  |  |  |  |
| 45 | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm2 | 个 | 107.59 |  |  |  |  |
| 46 | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm2 | 个 | 26.39 |  |  |  |  |
| 47 | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm2 | 个 | 48.72 |  |  |  |  |
| 48 | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm2 | 个 | 24.36 |  |  |  |  |
| 49 | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm2 | 个 | 6.09 |  |  |  |  |
| 50 | 34070010 | 塑料手套ST型 | 个 | 27.3 |  |  |  |  |
| 51 | 34130001 | 标志牌塑料扁形 | 个 | 1514.4108 |  |  |  |  |
| 52 | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合 | 个 | 0.3969 |  |  |  |  |
| 53 | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合 | 个 | 0.1034 |  |  |  |  |
| 54 | 37091110 | 钢垫板1~2 | kg | 10.5 |  |  |  |  |
| 55 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 702.9334 |  |  |  |  |
| 56 | 05250005@1 | 插座盒 | 块 | 428.4 |  |  |  |  |
| 57 | 25000001@1 | 单管荧光灯成套灯具LED光源 1*28W | 套 | 35.35 |  |  |  |  |
| 58 | 25000001@10 | 消防应急标志灯220V/1W | 套 | 10.1 |  |  |  |  |
| 59 | 25000001@11 | 消防应急照明灯5W | 套 | 56.56 |  |  |  |  |
| 60 | 25000001@2 | 双管荧光灯（带罩T5）成套灯具LED光源2*28W | 套 | 298.96 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 3 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 61 | 25000001@3 | 普通吸顶灯成套灯具LED光源1*18W | 套 | 4.04 |  |  |  |  |
| 62 | 25000001@4 | 自带蓄电池吸顶灯（带感应控制开关）成套灯具LED光源1*8/应急时间60分钟 | 套 | 79.79 |  |  |  |  |
| 63 | 25000001@5 | 吸顶灯（带感应控制开关）成套灯具LED光源1*8W | 套 | 80.8 |  |  |  |  |
| 64 | 25000001@6 | 防水防尘吸顶灯LED光源1*8W | 套 | 7.07 |  |  |  |  |
| 65 | 25000001@7 | 楼顶装饰灯具（异形系列）LED光源1*16W | 套 | 30.3 |  |  |  |  |
| 66 | 25000001@8 | 消防安全出口标志灯220V/1W | 套 | 12.12 |  |  |  |  |
| 67 | 25000001@9 | 消防单面疏散指示灯220V/1W | 套 | 46.46 |  |  |  |  |
| 68 | 26050001@1 | 单联单控指压开关10A/250V | 个 | 7.14 |  |  |  |  |
| 69 | 26050001@2 | 双联单控指压开关10A/250V | 个 | 9.18 |  |  |  |  |
| 70 | 26050001@3 | 三联单控指压开关10A/250V | 个 | 22.44 |  |  |  |  |
| 71 | 26050001@4 | 四联单控指压开关10A/250V | 个 | 17.34 |  |  |  |  |
| 72 | 26410060@1 | 二、三孔插座10A/250V | 个 | 154.02 |  |  |  |  |
| 73 | 26410060@2 | 空调三孔插座16A/250V | 个 | 55.08 |  |  |  |  |
| 74 | 26410060@3 | 热水器二三孔插座16A/250V | 个 | 21.42 |  |  |  |  |
| 75 | 26410060@4 | 风扇三孔插座10A/250V | 个 | 185.64 |  |  |  |  |
| 76 | 28030170@1 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线¦WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 11470.1895 |  |  |  |  |
| 77 | 28030170@2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线¦WDZ-BYJ-4mm2 | m | 9358.209 |  |  |  |  |
| 78 | 28030170@3 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线¦WDZ-BYJ-6mm2 | m | 176.82 |  |  |  |  |
| 79 | 28030170@4 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线¦WDZ-BYJ-10mm2 | m | 922.6875 |  |  |  |  |
| 80 | 28030170@5 | 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃护套电线¦WDZ-BYJ-16mm2 | m | 2056.74 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 4 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 81 | 28030170@6 | 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃耐火电力电线¦WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m | 2517.543 |  |  |  |  |
| 82 | 28110210@1 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆¦WDZ-YJY-4*35mm2 | m | 59.6203 |  |  |  |  |
| 83 | 28110210@2 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆¦WDZ-YJY-4*35+1*16mm2 | m | 99.4143 |  |  |  |  |
| 84 | 28110210@3 | 无卤低烟阻燃铜芯交联聚乙烯护套电力电缆¦WDZ-YJY-4*70mm2 | m | 73.2452 |  |  |  |  |
| 85 | 28110210@4 | 柔性矿物绝缘防火电缆¦NH-BBTRZ-4*120+1*35mm2 | m | 50.5 |  |  |  |  |
| 86 | 28110210@5 | 柔性矿物绝缘防火电缆¦NH-BBTRZ-4*70+1*35mm2 | m | 50.5 |  |  |  |  |
| 87 | 29030030@1 | 镀锌铁线槽¦MR60*25 | m | 115.0201 |  |  |  |  |
| 88 | 29030030@2 | 镀锌铁线槽¦MR100*60 | m | 17.304 |  |  |  |  |
| 89 | 29030030@3 | 镀锌铁线槽¦MR200*100 | m | 431.3434 |  |  |  |  |
| 90 | 29030060@1 | PVC塑料线槽¦PR14*24 | m | 4837.203 |  |  |  |  |
| 91 | 29030060@2 | PVC塑料线槽¦PR19*39 | m | 579.39 |  |  |  |  |
| 92 | 29030060@3 | PVC塑料线槽¦PR22*59 | m | 14.7 |  |  |  |  |
| 93 | 50370001@1 | 摇头壁扇60W | 台 | 182 |  |  |  |  |
| 94 | 55090080@1 | 总配电箱1ALZDT862-4/KWH-5(20)A=1，T4N-300/R300/4P，S202-C30/2P=2，S202-C80/3P=2，S202-C100/3P=1，S202-C63/3P=2，S202-C20/2P=1，S201-C16/1P=2，SPD-80-3A=1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 95 | 55090080@10 | 配电箱1AL2-1、1AL2-4、1AL3-1、1AL3-4、1AL3-5、1AL3-6、1AL3-7、1AL4-1、1AL5-1S202-C40/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=4 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 5 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 96 | 55090080@11 | 配电箱1AL2-2、1AL3-2、1AL4-2、1AL5-2S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 97 | 55090080@12 | 配电箱1AL2-3S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 98 | 55090080@13 | 配电箱1AL3-3S202-C63/3P=1，S201-C16/1P=2，S201-C20/30mA=9 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 99 | 55090080@14 | 配电箱1AL4-3、1AL4-4、1AL4-5、1AL5-3、1AL5-4、1AL5-5S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 100 | 55090080@15 | 配电箱2AL2-1、2AL2-2、2AL2-3、2AL2-4、2AL3-1、2AL3-2、2AL3-3、2AL4-1、2AL4-2、2AL4-3、2AL4-4、2AL5-1、2AL5-2、2AL5-3、2AL5-4S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=5 | 台 | 15 |  |  |  |  |
| 101 | 55090080@16 | 配电箱2AL3-3、2AL3-5S202-C40/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=4 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 102 | 55090080@17 | 柜式空调开关箱ACS202-C50/2P | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 103 | 55090080@18 | 应急照明配电箱1ALE、2ALEC20A/1P=1，C16A/1P=1，HZ-JCM-SD=1，手动控制通信模块6A=9 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 6 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 104 | 55090080@2 | 总配电箱2ALZDT862-4/KWH-5(20)A=1，T4N-250/R200/4P，S202-C30/2P=2，S202-C63/3P=4，S202-C20/2P=1，S201-C16/1P=1，SPD-80-3A=1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 105 | 55090080@3 | 配电箱1AL1S202-C63/3P=1，S201-C16/1P=5，S201-C20/30mA=8 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 106 | 55090080@4 | 配电箱1AL2S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=2，S202-C50/2P=2，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 107 | 55090080@5 | 配电箱1AL3S202-C100/3P=1，S202-C40/2P=5，S202-C63/2P=1，S202-C50/2P=1，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 108 | 55090080@6 | 配电箱1AL4、1AL5S202-C80/3P=1，S202-C40/2P=1，S202-C50/2P=4，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 109 | 55090080@7 | 配电箱2AL2、2AL4、2AL5S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=1，S202-C50/2P=3，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 110 | 55090080@8 | 配电箱2AL3S202-C63/3P=1，S202-C40/2P=2，S202-C50/2P=3，S201-C16/1P=1，S201-C20/30mA=1 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 111 | 55090080@9 | 配电箱1AL6、2AL6S202-C30/2P=1，S201-C16/1P=3，S201-C20/30mA=3 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 单位工程人材机汇总表 |
| 工程名称：茂名市桥北小学综合楼照明电线改造工程 |  | 第 7 页 共 7 页 |
| 序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 品牌 | 厂家 |
| 112 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.399 |  |  |  |  |
| 113 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 104.8691 |  |  |  |  |
| 114 | 99450640 | 检修费 | 元 | 21.2806 |  |  |  |  |
| 115 | 99450650 | 维护费 | 元 | 39.7861 |  |  |  |  |
| 116 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 8.0625 |  |  |  |  |
| 117 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 284.9876 |  |  |  |  |
| 118 | 99451300 | 校验费 | 元 | 12.619 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |