附件：

松材线虫病疫木套袋消杀措施

一、消杀材料：

（一）消杀药剂。56%磷化铝片剂等。

（二）消杀袋。总体要求：密封性好不透气、韧性好不易破、较环保能降解。质量要求：牢固度≥6个月。样式：桶形或长方体型。尺寸要求：长度≤180厘米、宽度≤150厘米、高度≤100厘米。材质：聚乙烯、聚丙烯（可内覆薄膜）等。参考样式如下：

1.桶形消杀袋。样式：桶形，卷状连续缠绕包装，用时可用剪刀剪成适当长度。尺寸：宽度100-150 厘米，最后成包的长度≤180厘米。膜厚度≥0.08毫米（8丝）。颜色：白色、透明色或黑色等。

2.长方体形消杀袋。样式：长方体型，顶面开口。长、宽和高度可在规定尺寸内根据需要自行选择（建议尺寸：100×80×60厘米）。颜色：白色、透明色或黑色等。其它要求：表面印“除害疫木”字样和“有毒有害”等警示标识等。

（三）封口材料。尼龙扎带（要求：耐腐蚀、耐高温、不易老化等）、封口胶带（要求：防水、不易老化、耐高温、耐腐蚀等）等。

（四）其它工具。油锯、砍刀、剪刀、裁纸刀等，有毒有害警示标贴（要求：粘性好、耐腐蚀、耐高温等）。

二、处理时温度要求：

作业时，当地日平均气温要高于10℃。

三、适用区域：

1.林密或林下植被丰富、林间通行困难，病死树不易下山的区域。

2.山高、坡陡区域，或死树分布较分散或单株分布，集材运输成本高、难度大且采用粉碎（削片）、烧毁难度大的区域。

3.不符合野外用火、粉碎（削片）条件或病死树难以彻底烧毁的区域。

4.其他不能采取粉碎（削片）、烧毁等措施，只能采取套袋消杀措施的区域。

四、作业步骤：

1.伐倒。使用油锯等伐倒病死树，注意伐倒方向，尽量选择林间空隙处倒伏。可先从树干低部将树伐倒，再用油锯等贴地截短伐桩，伐桩要求不超过5厘米。

2.整理。使用油锯、砍刀等清理病死树主干和枝桠，截成小于60厘米的木段。收集整理直径1厘米以上的枝桠和木段，做好装袋的准备。同时，将伐桩剥皮，并按照要求进行处理。

3.装袋。判断树干和枝桠体积，选择（或裁剪成）合适的消杀袋和选择（或清理出）地势较平、地下没有尖锐物的区域作为堆放区，将消杀袋平铺放置，依次将木段、枝桠放入袋中。装袋过程中要小心轻放，防止消杀袋弄破漏气。

4.检查密封性。木段和枝桠装好后要仔细检查消杀袋密封性，发现有孔洞，要用胶带或其它粘合剂补好。桶形消杀袋用尼龙带双扎封两端口后检查密封性（或先封闭一端后扭紧另一端封口检查密封性），长方体形消杀袋扭紧上端封口后检查密封性。发现不密封或密封性较差的，要查明原因，堵塞孔洞。

5.投药。（1）桶形消杀袋可采用2种投药方式。一是封口前投药，先扎紧消杀袋一侧，确定消杀袋密封后，从另一侧迅速放入足量的消杀药剂后迅速双扎紧口。二是封口后投药，确定密封后，在桶形消杀袋顶端用裁纸刀割10-15厘米封隙，迅速放入足量的消杀药剂（磷化铝按照20-30克/立方米投放，下同）后立即用胶带密封，并用警示标识覆盖在胶带封口处再次密封。（2）长方体形消杀袋从顶面投入消杀药剂后迅速扭紧并用尼龙扎带双扎封口。

6.收尾。检查防治现场是否有遗漏枝桠或木段，再次检查消杀袋密封性，如有不符合要求的要重新进行处理。同时，使用记号笔标明相关信息，包括清理时间、作业公司等；对伐桩、消杀袋等进行拍照（建议使用手机的“水印相机APP”，要在照片上显示时间、天气、地点、海拔、经纬度等信息）。